ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

Urządzenie do przenoszenia pacjenta siedzącego dla ambulansu typu „S”

Producent: ………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………….

Oferowany model ………………………………

Rok produkcji ……………………………..……

| Lp. | Urządzenie do przenoszenia pacjenta siedzącego – 1 szt. | Parametry wymagane, konieczne do spełnienia | PARAMETRY OFEROWANE PODAĆ/OPISAĆ (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Składane, z blokadą przypadkowego złożenia w czasie transportu | TAK |  |
| 2. | 2 lub 4 kółka transportowe | TAK |  |
| 3. | Teleskopowe rączki wydłużane z przodu ze zmianą - min 2 pozycje wysokości ich ustawienia (dopuszcza się przednie uchwyty teleskopowe, wydłużane, bez regulacji wysokości) | TAK |  |
| 4. | Łatwo zmywalne wyłożenie oparcia i siedziska z możliwością demontażu (dopuszcza się oparcie i siedzisko stałe z materiału typu ABS) | TAK |  |
| 5. | Dodatkowe rączki nośne z tyłu (dopuszcza się raczki tylne zintegrowane z ramą w jeden uchwyt do przenoszenia) | TAK |  |
| 6. | 2 pasy pacjenta z regulacją ich długości (dopuszcza się 3 pasy pacjenta) | TAK |  |
| 7. | Dopuszczalne obciążenie krzesełka min. 159 kg | TAK |  |
| 8. | Waga do 15 kg | TAK |  |
| 9. | Wykonane z aluminium | TAK |  |
| 10. | System płozowy | TAK |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Czytelny podpis |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |