ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

Pulsoksymetr przenośny………………………………………………....

Producent :……………………………………………………………………

Numer katalogowy: ………………………………………………………….

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………

Rok produkcji: ……………………………………………….………………

| Lp. | Pulsoksymetr przenośny – szt. 1 | Parametr wymagany /WARTOŚĆ GRANICZNA | PARAMETR OFEROWANY PODAĆ/OPISAĆ (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |
|  | Pulsoksymetr przenośny z alarmami | TAK |  |
|  | Czujnik SpO2 klips na palec dla dorosłych i dzieci | TAK |  |
|  | Pomiar SpO2. - zakres pomiaru SpO2 0-100% zakres regulacji granic alarmowych SpO2 0-100% - dokładność dla zakresu od 70 do 100%, - rozdzielczość 1%. - alarm wizualny i dźwiękowy z regulowanymi granicami, możliwość wyciszenia alarmu (czasowe lub stałe) | TAK |  |
|  | Pomiar pulsu - zakres pomiaru pulsu od 25 do 250 uderzeń na minutę. - rozdzielczość 1 ud/min. - alarm wizualny i dźwiękowy z regulowanymi granicami, możliwość wyciszenia alarmu (czasowe lub stałe). | TAK |  |
|  | Pamięć mierzonych parametrów | TAK |  |
|  | Zasilanie: - sieciowe 230V, 50 Hz - baterie profesjonalne lub akumulatory - czas pracy do 20godzin. - zasilanie akumulatorowe (+kabel sieciowy/ładowarka) | TAK |  |
|  | Waga do 400 g | TAK |  |
|  | Oprogramowanie pozwalające na przesyłanie danych do komputera | TAK |  |
|  | czujniki spO2 – wielorazowego użytku dla dorosłych i dzieci | TAK |  |
|  | komunikaty wyświetlane w języku polskim | TAK |  |
|  | przeznaczony do pomiaru saturacji i pulsu u dzieci i dorosłych Dopuszcza dzieci i dorosłych w zakresie 10 kg-150 kg | TAK |  |
|  | Wyświetlane parametry: SpO2, krzywa pletyzmograficzna, wskaźnik pulsu Dopuszcza się wyświetlanie wartości pulsu i saturacji oraz krzywej pletyzmograficznej w postaci wykresu słupkowego, tzw. SIQ, w przypadku niskiej jakości sygnału (niskich wartości)zmieniającego kolor na czerwony. | TAK |  |
|  | Automatyczne wyłączenie po upływie czasu od 30 sek do 5 min w bezczynności urządzenia oraz funkcja manualnego wyłączenia urządzenia poprzez przycisk na konsoli. | TAK |  |
|  | Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 10 lat | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej | TAK |  |
|  | Certyfikat CE lub deklaracja zgodności ze znakiem CE wystawiona przez producenta | TAK |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące. Zabezpieczenie serwisu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym | TAK |  |
|  | Wysoka dokładność i jakość odczytu przy ruchach pacjenta | TAK |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Czytelny podpis |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |