ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

ZADANIE NR 3

Długa deska stabilizująca kręgosłup uzupełniona unieruchomieniem głowy i pasami mocującymi dla ambulansu typu „C”

Nazwa i typ: ………………………………………………....

Producent :……………………………………………………………………

Numer katalogowy: ………………………………………………………….

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………

Rok produkcji: ……………………………………………….………………

| Lp. | Długa deska stabilizująca kręgosłup uzupełniona unieruchomieniem głowy i pasami mocującymi – 1 szt. | Parametry wymagane, konieczne do spełnienia | PARAMETRY OFEROWANE PODAĆ/OPISAĆ (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wykonana z tworzywa sztucznego o dużej wytrzymałości | TAK |  |
| 2. | Odporna na urazy mechaniczne | TAK |  |
| 3. | Gładka płaska powierzchnia leża pacjenta, pozwalająca na diagnostykę RTG , zwężana od strony nóg | TAK |  |
| 4. | Min 14 zdystansowanych od podłoża dużych otworów transportowych z zamontowanymi w min. 4 otworach po każdej ze stron trzpieniami do montażu pasów | TAK |  |
| 5. | Długość min. 183 cm | TAK |  |
| 6. | Szerokość min 45cm | TAK |  |
| 7. | Deska o wysokiej sztywności | TAK |  |
| 8. | Waga kompletnej deski do 9,9 kg Zamawiający dopuści wagę samej deski bez oprzyrządowania 9,9 kg | TAK |  |
| 9. | Uniwersalny system unieruchomienia głowy składający się z podkładki, dwóch klocków do stabilizacji bocznej z otworami na uszy oraz dwóch pasków mocujących głowę | TAK |  |
| 10. | Trzy pasy dwuczęściowe z możliwością regulacji długości | TAK |  |
| 11. | Długość gwarancji – min. 24 miesiące |  |  |

Zestaw unieruchamiający do złamań dla ambulansu typu „C”

Nazwa i typ: ………………………………………………....

Producent :……………………………………………………………………

Numer katalogowy: ………………………………………………………….

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………

Rok produkcji: ……………………………………………….………………

| Lp. | Zestaw unieruchamiający do złamań – 1 szt. | Parametry wymagane, konieczne do spełnienia | PARAMETRY OFEROWANE PODAĆ/OPISAĆ (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Komplet 3 szyn do unieruchomienia kończyn dolnych i górnych | TAK |  |
| 2. | Szyna na przedramię, na rękę, na nogę | TAK |  |
| 3. | Możliwość szybkiego i bezpiecznego unieruchomienia uszkodzonej kończyny | TAK |  |
| 4. | Wykonane z materiału nylonowo-winylowego o dużej wytrzymałości | TAK |  |
| 5. | Wykonany z tworzywa przenikliwego dla promieni RTG | TAK |  |
| 6. | Pompka transportowa dwustronna i pokrowiec w komplecie | TAK |  |
| 7. | Torba – pokrowiec w komplecie | TAK |  |
| 8. | Długość gwarancji – min. 24 miesiące |  |  |

Rozszerzone unieruchomienie górnego odcinka kręgosłupa dla ambulansu typu „C”

Nazwa i typ: ………………………………………………....

Producent :……………………………………………………………………

Numer katalogowy: ………………………………………………………….

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………

Rok produkcji: ……………………………………………….………………

| Lp. | Rozszerzone unieruchomienie górnego odcinka kręgosłupa – 1 szt. | Parametry wymagane, konieczne do spełnienia | PARAMETRY OFEROWANE PODAĆ/OPISAĆ (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Unieruchomienie głowy, szyi, tułowia oraz kręgosłupa na całej jego długości, przy zachowaniu swobodnego dostępu do klatki piersiowej (monitorowanie, defibrylacja), Zamawiający ma na myśli rozwiązanie konstrukcyjne, które występuje w przypadku standardowych kamizelek typu KED będących obowiązkowym wyposażeniem ambulansów w Polsce. | TAK |  |
| 2. | Regulowane pasy mocujące piersiowe (3 szt.) i biodrowe (2 szt.) z możliwością unieruchomienia pasami przechodzącymi przez barki pacjenta umożliwiające zastosowanie u dzieci i u kobiet ciężarnych | TAK |  |
| 3. | Przenikalność dla promieni X | TAK |  |
| 4. | Poduszka wypełniająca anatomiczne krzywizny ciała | TAK |  |
| 5. | 2 pasy regulowane stabilizujące głowę, pokrowiec | TAK |  |
| 6. | Długość gwarancji – min. 24 miesiące |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Czytelny podpis |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |