Załącznik nr 6

Zadanie nr 2

Stół sekcyjny - 1 szt.

Producent: ………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………….

Oferowany model ………………………………

Rok produkcji 2013,

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE | Parametry wymagane | Parametry oferowane TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymiary: dł. 2600 × szer. 850 × wys. 850mm | TAK |  |
| 2. | Maksymalne obciążenie: 230 kg | TAK |  |
| 3. | Stół na kolumnie centralnej, ze stali nierdzewnej (OH17N14/1.4301), bez regulacji wysokości i bez możliwości obracania | TAK |  |
| 4. | Blat roboczy i zlew ze stali nierdzewnej (OH17N14/1.4404), | TAK |  |
| 5. | Blat stołu 4-częściowy, zdejmowany, perforowany, z sitem na odpadki | TAK |  |
| 6. | Wanna stołu z pochyłem, podniesionym brzegiem oraz zintegrowanym systemem spłukującym | TAK |  |
| 7. | Stół wraz z baterią na zimną i ciepłą wodę oraz natryskiem ręcznym z min. 3 metrowym wężem | TAK |  |
| 8. | W końcowej części stołu zlew z wlewem wody zimnej i rurą przepływową | TAK |  |
| 9. | Na kolumnie stołu 2 wodoszczelne gniazda elektryczne | TAK |  |
| 10. | Młynek na odpadki | TAK |  |
| 11. | Odciąg gazów – możliwość podłączenia do systemu wentylacyjnego szpitala | TAK |  |
| 12. | Dodatkowe wyposażenie: nadstawka na narzędzia | TAK |  |

.......................................................................................

Podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela