Zestawienie parametrów granicznych, jakościowo-technicznych

odczynników do oznaczeń w serologii transfuzjologicznej metodą aglutynacji krwinek czerwonych na mikrokolumnach wraz z dzierżawą niezbędnej aparatury.

| Lp. | Wymagania Zamawiającego, których spełnienie jest koniecznie wymagane | Wymagane | Parametry oferowane, określić TAK/NIE lub wg. tabeli |
| --- | --- | --- | --- |
| PARAMETRY JAKOŚCIOWO-TECHNICZNE |
| I. ODCZYNNIKI |
| 1. | Wymagane jest wykonanie wszystkich badań podanych w arkuszu asortymentowo-cenowym | Tak |  |
| 2. | Wymagane jest badanie grupy krwi noworodka (anty-A, anty-B, anty- AB anty-DVI+, ctl, BTA) mikrometodą kolumnową. Mikrokarty wypełnione odczynnikami. Karta składa się z 6 mikrokolumn. | Tak | Podać nazwy klonów w każdej serii odczynników. |
| 3. | Potwierdzenie grupy krwi noworodka AB0 RhD (anty-A, anty-B, anty-D) mikrometodą kolumnową. Wymagane są odczynniki anty-D (VI-) z innych klonów niż wymienione w pkt. 3. Mikrokarty wypełnione odczynnikami. | Tak | Podać nazwy klonów w każdej serii odczynników. |
| 4. | Badanie przeglądowe przeciwciał odpornościowych pośrednim testem antyglobulinowym Mikrokarty wypełnione surowicą antyglobulinową poliwalentną. | Tak |  |
| 5. | Próba zgodności pomiędzy biorcą a dawcą krwi - pośredni test antyglobulinowy. | Tak |  |
| 6. | Wymagane jest, aby odczynniki były gotowe do użycia, surowice wzorcowe do oznaczeń antygenów grup krwi naniesione na kolumienki przez producenta. | Tak |  |
| 7. | Wymagana jest metodyka całkowicie eliminująca płukanie krwinek czerwonych – zawiesina krwinek czerwonych poniżej 1%. | Tak |  |
| 8. | Wymagane jest, aby odczynniki były gotowe do użycia (krwinki wzorcowe zawieszone w roztw. o niskiej sile jonowej, zawiesina poniżej 1%) i pochodziły od jednego producenta, a karty składały się z 6 mikrokolumn. | Tak |  |
| 9. | Wymagane są dostawy odczynników krwinkowych (wg harmonogramu) transportem monitorowanym pod względem temperatury w czasie transportu (krwinki 2-8 st. C), a wydruk ze wskazaniami temperatury z wykonanych dostaw musi stanowić załącznik do oferty. | Tak | Załączyć do oferty |
| 10. | Wymagane jest przechowywanie wszystkich mikrokart w temp. pokojowej (od 18°C do 25°C). | Tak |  |
| 11. | Zapewnienie udziału w zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości – 4 razy do roku potwierdzonej certyfikatem bezpłatne. Dopuszcza się kontrolę z IHiT Warszawa. | Tak |  |
| 12. | Odczynnik do potwierdzania słabych odmian/ekspresji antygenu D. | Tak |  |
| 12. | Wszystkie oferowane produkty od jednego producenta - tego samego co posiadany sprzęt. | Tak |  |
| 13. | Każde jednostkowe opakowanie opisane: nazwa, seria, termin ważności. | Tak |  |
| 14. | Odczynnik do weryfikacji słabych odmian/ekspresji antygenu D mikrometodą. | Tak |  |
| 15 | Metodyki w języku polskim do każdego rodzaju testów. | Tak | Załączyć do oferty |
| II. DZIERŻAWA NIEZBĘDNEGO SPRZĘTU MANUALNEGO |
| 16. | Wirówka na max. 12 kart – 2 szt.. O stałym czasie i prędkości wirowania, monitorowane przez mikroprocesor z wyjmowanym bez narzędzi rotorem. | Tak | – Podać typ, model, producenta sprzętu, dokładny opis parametrów technicznych załączyć do oferty |
| 17. | Inkubator do mikrokart, możliwość inkubacji głowicy wirówki, regulacja czasu inkubacji, monitorowany przez mikroprocesor. Dopuszcza się do zaoferowania inkubator o pojemności 24 mikrokarty oraz bez możliwości inkubacji głowicy wirówki. | Tak | – Podać typ, model, producenta sprzętu, dokładny opis parametrów technicznych załączyć do oferty |
| 18. | Manualna automatyczna pipeta multidozująca dedykowana do systemu – 1 szt. druga pipeta elektroniczna | Tak | – Podać typ, model, producenta sprzętu, dokładny opis parametrów technicznych załączyć do oferty |
| 19. | Dozownik do diluentu odmierzający min. 2 obj. (0,5 ml i 1 ml). | Tak | Podać typ, model, producenta sprzętu, dokładny opis parametrów technicznych załączyć do oferty |
| 20. | Statyw – 1 szt. | Tak | – Podać typ, model, producenta sprzętu, dokładny opis parametrów technicznych załączyć do oferty |
| 21. | Pojemnik na końcówki do pipety (tipsy)-1 szt | Tak |  |
| 22. | Rok produkcji oferowanego sprzętu (wymagany minimum nie starszy niż 2017 rok). | Tak |  |
| PARAMETRY OCENIANE |
| 1. | Zestaw do kontroli codziennej posiadający zarówno przeciwciała anty-D (0,05 IU/ml), jak i anty-Fya. | •TAK – 10 pkt. •NIE – 0 pkt. |  |
| 2. | Możliwość wykonania bezpośredniego testu antyglobulinowego w zakresie IgG-IgA-IgM-C3c-C3d-ctl na jednej karcie. | •TAK – 10 pkt. •NIE – 0 pkt. |  |
| 2. | Termin ważności mikrokart od daty dostawy. | •9 miesięcy – 0 pkt • od 9 miesięcy do 12 miesięcy – 10 pkt • powyżej 12 miesięcy – 20 pkt. | Podać termin |
| 3. | Zapewnienie udziału w zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości-bezpłatne 4 razy w roku | •2 kontrole z IHiT 2 kontrole inne – 10 pkt •4 x kontrole inne – 0 pkt. | Podać rodzaj programu oraz nazwę własną. |

UWAGA!

Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów techniczno - użytkowych spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru.

Na potwierdzenie, że zaoferowany sprzęt jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, dołączy, na wezwanie, szczegółowy opis oferowanego sprzętu. Poszczególne wymagane przez Zamawiającego parametry i funkcje Wykonawca zobowiązany będzie potwierdzić zaznaczeniem  w katalogu lub folderze.

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Czytelny podpis |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |