SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZADANIE NR 2

Nazwa i typ: DEFIBRYLATOR TRANSPORTOWY SZT. 2. Zamawiający wymaga, aby defibrylator, łyżki twarde i mocowanie, spełniał wymagania normy PN EN 1789

Producent :……………………………………………………………………

Numer katalogowy: ………………………………………………………….

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………

Rok produkcji: ……………………………………………….………………

Cena netto 1 szt. ……………………………… zł, cena brutto 1 szt. …………………………….

| Lp. | Parametry wymagane / WARTOŚĆ GRANICZNA | PARAMETR OFEROWANY PODAĆ / OPISAĆ (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie przeznaczone do monitorowania i defibrylacji |  |
| 2. | Zasilanie akumulatorowo – sieciowe zapewniające nieprzerwaną pracę. System wymiany akumulatorów, uniemożliwiający wyłączenie aparatu w trakcie monitorowania pacjenta gdy zachodzi konieczność zmiany akumulatora. Zasilanie z instalacji ambulansu przez zasilacz 12 V stanowiący zintegrowany lub oddzielny moduł (dopuszcza się zasilanie akumulatorowo – sieciowe zapewniające nieprzerwaną pracę bez konieczności wymiany czy wyciągania akumulatorów) |  |
| 3. | System ładowania akumulatorów z możliwością ich rekondycjonowania wbudowany w aparat lub stanowiący oddzielny moduł z sieci 12V ambulansu oraz 230V. Dopuszcza się bez konieczności rekondycjonowania, z ładowaniem poprzez wpięcie urządzenia w uchwyt 12V DC w ambulansie). Czas ładowania akumulatorów do pełnej pojemności do 4 godz. |  |
| 4. | Wyposażony w wysokokontrastowy kolorowy podświetlany ekran monitora typu LCD lub TFT, przekątna ekranu monitora minimum 5 cali, zapewniający dobrą widoczność pod różnym kątem w warunkach silnego oświetlenia, z możliwością jednoczesnej obserwacji 3 krzywych dynamicznych EKG |  |
| 5. | Defibrylacja dwufazową energią maksymalną min 200 J, min. 19 poziomów regulacji energii przy defibrylacji zewnętrznej |  |
| 6. | Defibrylacja z łyżek zewnętrznych i elektrod samoprzylepnych, w komplecie kabel do elektrod defibrylacyjno-stymulujących |  |
| 7. | Defibrylacja dorosłych i dzieci, łyżki zewnętrzne zintegrowane lub z możliwością nakładania łyżek pediatrycznych na łyżki dla dorosłych |  |
| 8. | Z funkcją automatycznej kompensacji prądowej, czasowej lub napięciowej impedancji ciała pacjenta przy defibrylacji z łyżek zewnętrznych i elektrod samoprzylepnych |  |
| 9. | Pełna obsługa defibrylacji, tj. wyboru energii, ładowania i wydruku z łyżek zewnętrznych – dostępna także przy zintegrowanych lub zainstalowanych nakładkach pediatrycznych Dopuszcza się defibrylator transportowy, który posiada łyżki zewnętrzne, za pomocą których możliwe jest ustawienie żądanej energii, ładowanie, rozładowanie, monitorowanie, a wydruk następuje automatycznie po każdej defibrylacji |  |
| 10. | Regulacja parametrów defibrylacji z łyżek zewnętrznych i płyty czołowej |  |
| 11. | Możliwość monitorowania EKG, 3 i 12 odprowadzeniowe EKG z kompletem kabli odpornych na zakłócenia elektryczne, na fale elektryczne defibrylatora oraz wibracje związane z transportem. |  |
| 12. | Możliwość przeprowadzenia kardiowersji |  |
| 13. | Stymulacja zewnętrzna z trybem pracy sztywnym i na żądanie, w kpl. kabel do stymulacji, częstość impulsów/minutę min. 40-170, prąd stymulacji min. 10-140 mA (dopuszcza się stymulacja zewnętrzna z trybem pracy sztywnym i na żądanie, kabel do podłączenia łyżek i elektrod zintegrowany, częstość impulsów/minutę 30-150, prąd stymulacji 0-150mA) |  |
| 14. | Moduł SpO2 – Pulsoksymetria – czujnik wielorazowego użytku dla dzieci i dla dorosłych |  |
| 15. | Moduł NIBP - nieinwazyjne ciśnienie tętnicze krwi- komplet mankietów od 10-66cm (dopuszcza się 8-50 cm) |  |
| 16. | Moduł ETCO2 – Kapnograf/Kapnometr |  |
| 17. | Przystosowany do transmisji zapisu 12 odpr. EKG przez tel. komórkowy lub modem do komputera PC – w komplecie wszystkie akcesoria i oprogramowanie do transmisji (bez telefonu komórkowego i karty SIM). |  |
| 18. | Możliwość wykonania teletransmisji do wybranych ośrodków kardiologicznych (system Lifenet) |  |
| 19. | Torba transportowa i uchwyt mocujący defibrylator na ścianie ambulansu (przenośny) |  |
| 20. | Waga całkowita max. 10 kg |  |
| 21. | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim (komunikaty na ekranie i komendy głosowe), napisy i oznaczenia w języku polskim |  |
| 22. | Drukarka |  |

UWAGA!

Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów techniczno - użytkowych spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru .

| Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Czytelny podpis |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |