SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZADANIE NR 3

Nazwa i typ: URZĄDZENIE DO KOMPRESJI KLATKI PIERSIOWEJ – SZT.2 …………………………………………………….............................................................................................................

Producent :……………………………………………………………………

Numer katalogowy: ………………………………………………………….

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………

Rok produkcji: ……………………………………………….………………

Cena netto 1 szt. ……………………………… zł, cena brutto 1 szt. …………………………….

| Lp. | Parametry wymagane / WARTOŚĆ GRANICZNA | PARAMETR OFEROWANY PODAĆ / OPISAĆ (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Działanie urządzenia w pełni elektryczne. |  |
| 2. | Głębokość i częstość kompresji zgodnie z wytycznymi ERC: - Głębokość od 5 do 6 cm - Częstość od 100 do 120 ucisków/min. |  |
| 3. | Tryb ucisku ciągły z kilkusekundową przerwą (dopuszcza się tryby ucisku: 15 uciśnięć/ 2 wdechy, 30 uciśnięć / 2 wdechy, tryb ciągły) |  |
| 4. | Mechanizm zabezpieczający przy zastosowaniu mechanicznej kompresji przed urazami i pogłębianiem już istniejących. |  |
| 5. | Źródło zasilania: akumulator wewnętrzny, zasilanie ze ściany karetki DC min. 12 – 28V, zasilanie z sieci AC min. 210 - 250V. |  |
| 6. | Możliwość wykonania defibrylacji bez konieczności zdejmowania urządzenia z pacjenta |  |
| 7. | Waga kompletnego urządzenia z akcesoriami i torbą/plecakiem do12 kg włącznie |  |
| 8. | Przystosowany do bezprzewodowego eksportu danych z urządzenia (Bluetooth i/ lub WiFi): czas uciskania, przerwy, tryb pracy, dziennik zdarzeń, alarmy, alerty Dopuszcza się urządzenie wyposażone w kartę SD, na której zapisywane są wszelkie informacje dotyczące RKO (czas uciskania, przerwy, tryb pracy, dziennik zdarzeń, alarmy, alerty, siła ucisku, parametry głębokości i częstotliwość kompresji na minutę) |  |
| 9. | Wyposażenie aparatu: torba lub plecak, deska pod plecy, pasy do mocowania rąk pacjenta, jednorazowe elementy bezpośredniego kontaktu z pacjentem przy masażu (dopuszcza się 2 wielorazowe nakładki bezpośredniego kontaktu z pacjentem przy masażu), ładowarka (dopuszcza się ładowarkę wbudowaną w urządzenie) |  |

UWAGA!

Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów techniczno - użytkowych spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru .

| Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Czytelny podpis |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |