Załącznik nr 5

Analizator Hematologiczny

Zestawienie wymaganych parametrów granicznych

Producent: …...........................................….

Typ: …………………………………….…..

Model: …………..…………..………..……

Rok produkcji: ……………………..…..….

| L.p. | Wymagane Parametry graniczne | Parametry oferowane (wymienić/podać) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Aparat nie starszy niż z 2018 roku. Analizator, odczynniki, materiały kontrolne posiadają znak CE |  |
| 2 | Analizator z rozdziałem WBC na 5 populacji |  |
| 3 | Oprogramowanie analizatora w języku polskim lub z intuicyjnym oprogramowaniem w języku angielskim oraz instrukcja w języku polskim |  |
| 4 | Objętość aspirowanej próbki max.: 150 µl |  |
| 5 | Szkolenie pracowników w obsłudze aparatu i interpretacji wyników na koszt oferenta |  |
| 6 | Odczynniki bezcyjankowe |  |
| 7 | Liniowość minimalnie do: WBC- 120 103/µL RBC- 7 106/ µL HGB- 24 g/dL PLT- 1900 103/ µL |  |
| 8 | Flagowanie wyników patologicznych wraz z komunikatami opisującymi typowe patologie |  |
| 9 | Wykonywanie badań w systemie automatycznym z podajnikiem i manualnie. |  |
| 10 | Możliwość dostawiania próbek do podajnika w trakcie pracy analizatora |  |
| ​11 | Automatyczne mieszanie próbek przed aspiracją w trybie pracy z podajnikiem |  |
| 12 | Zarządzanie odczynnikami- szacowanie przez system zużycia odczynników i możliwość kontroli ilości odczynników w dowolnym czasie |  |
| 13 | UPS i drukarka w zestawie z analizatorem |  |
| 14 | Dwukierunkowa transmisja z LIS |  |
| 15 | Automatyczne czyszczenie igły pobierającej (wewnętrzne i zewnętrzne) |  |
| 16 | Wewnętrzny i zewnętrzny czytnik kodów kreskowych |  |
| 17 | Podłączenie analizatora do sieci informatycznej szpitala na koszt oferenta |  |
| 18 | Udział w programie szkoleniowym Hematimage (rozmazy),Labqality (OB,retikulocyty),Riqas (morfologia 5 diff) przez okres użytkowania analizatora na koszt oferenta |  |

| L.p. | PARAMETRY OCENIANE APARATU | TAK/NIE | OPIS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wydajność aparatu co najmniej 80 oznaczeń na godzinę | > lub = 80 ozn. na godz.- 15 pkt < 80 oznaczeń na godz.-0 pkt |  |
| 2. | Retikulocyty oznaczane metodą automatyczną lub półautomatyczną | Metoda automatyczna -20 pkt metoda półautomatyczna-0 pkt |  |
| 3. | Objętość próbki w trybie CBC DIFF | < niż 55 µl- 5 pkt > lub = 55 µl- 0 pkt |  |

UWAGA!

Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów granicznych analizatora spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru.

Na potwierdzenie, że zaoferowany sprzęt jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, dołączy, na wezwanie, szczegółowy opis oferowanego sprzętu. Poszczególne wymagane przez Zamawiającego parametry i funkcje Wykonawca zobowiązany będzie potwierdzić zaznaczeniem w katalogu lub folderze.

# Text boxes

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Czytelny podpis |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |