Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – zadanie nr 1

KARDIOMONITOR szt. 2

Producent :……………………………………………………………………

Numer katalogowy: ………………………………………………………….

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………

Rok produkcji: ……………………………………………….………………

Cena jednostkowa netto: ……………………… zł, cena jednostkowa brutto: …………………………. zł

| Lp. | Parametry wymagane/WARTOŚĆ GRANICZNA | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- |
|  | Monitor przeznaczony do monitorowania noworodków i dzieci, wyposażony w gniazdo USB do przenoszenia danych do komputera |  |
|  | Ekran LCD TFT kolorowy, wysokiej rozdzielczości, przekątna, co najmniej 12”. Ekran wbudowany w monitor. Łatwa obsługa monitora przy pomocy pokrętła, przycisków przez ekran dotykowy. |  |
|  | Oprogramowanie w języku polskim |  |
|  | Ilość wyświetlonych jednocześnie na ekranie krzywych dynamicznych parametrów – minimum 5. |  |
|  | Ilość wyświetlanych jednocześnie na ekranie danych numerycznych - wszystkie monitorowane parametry. Duże i czytelne znaki. |  |
|  | Możliwość skonfigurowania przez personel min. 5 różnych ustawień ekranów. Zamawiający dopuści monitor z możliwością skonfigurowania przez personel 3 własnych różnych ustawień ekranu |  |
|  | Trendy graficzne i tabelaryczne wszystkich parametrów min. 72 godzinne przy rozdzielczości nie gorszej niż 10s. Zamawiający dopuści trendy ze 150 godzin z rozdzielczości 1 minuty i z ostatniej godziny z rozdzielczością 1 sekundy Zamawiający dopuści trendy z 240h z rozdzielczością 1min dla każdego pacjenta dla wszystkich parametrów niezależnie i z rozdzielczością 1s dla ostatniej 1h zapisu parametrów Zamawiający dopuści kardiomonitor z zapamiętywaniem 120 godzin trendów wszystkich parametrów przy rozdzielczości 1 minuty |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające tworzenie raportów z przebiegu monitorowania do wydruku i drukowania wybranych zdarzeń. Drukarka wbudowana w urządzenie. |  |
|  | Alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) |  |
|  | Alarmy techniczne z podaniem przyczyny i rejestracją zdarzeń dla potrzeb serwisu. |  |
|  | Kabel, czujnik, akcesoria i moduły pomiarowe potrzebne do monitorowania dzieci i noworodków |  |
|  | Zasilanie sieciowe 230V/ 50 Hz i podtrzymanie zasilania akumulatorowego na minimum 2 godziny (zapewniające ciągłość monitorowania pacjenta). |  |
|  | Czas ładowania powyższych akumulatorów do pełnej pojemności w temperaturze pokojowej poniżej 7 godzin. |  |
|  | Odpowiednie kable EKG umożliwiające monitorowanie |  |
|  | Zakres pomiarowy analizy odcinka ST min. ±1,0 mV Możliwość ręcznego ustawienia punktu pomiarowego. |  |
|  | Alarm przekroczenia ustalonego zakresu wartości zmian ST w wybranym odprowadzeniu z możliwością definiowania tego zakresu. |  |
|  | Wyświetlana wartość cyfrowa respiracji wraz z falą oddechu. |  |
|  | Minimalny zakres rejestracji respiracji 3-120 oddechów/min. Monitorowanie i alarmowanie bezdechu. |  |
|  | Dokładność pomiaru częstości oddechu przynajmniej +/1 oddech/minutę Zamawiający dopuści dokładność pomiaru oddechu +/- 2 oddechy na minutę |  |
|  | Pomiar saturacji w zakresie od 1-100% przy niskiej perfuzji. W komplecie kabel główny i czujnik dla dzieci i noworodków. W przypadku jednorazowego min. 10 sztuk w każdym rozmiarze |  |
|  | Prezentacja krzywej pletyzmograficznej i %SpO2. |  |
|  | Modulacja dźwięku przy zmianie wartości %SpO2. |  |
|  | Pomiar ciśnienia tętniczego metodą nieinwazyjną. |  |
|  | Pomiar ręczny i automatyczny. Zakres ciśnienia: min. 15-250 mmHg |  |
|  | Pamięć w menu ciśnienia z ostatnich pomiarów. |  |
|  | W komplecie przewód interfejsowy i mankiety dla dzieci i noworodków |  |
|  | Pomiar na żądanie, automatycznie w wybranych odstępach czasowych. |  |
|  | Czas repetycji pomiarów automatycznych min. 1- 360 min. |  |
|  | Funkcja stazy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez funkcji stazy |  |
|  | Wyświetlanie wartości skurczowej, rozkurczowej, średniej cały czas do kolejnego pomiaru. |  |
|  | Pomiar temperatury min. 2 kanałowy. Sposób wyświetlania- wartość cyfrowa. |  |
|  | Czujniki temperatury wielorazowe, powierzchniowe i temperatury głębokiej. |  |
|  | Zakres pomiarowy minimum 25 – 42 ºC |  |
|  | Dokładność pomiaru minimum ± 0,1 ºC |  |
|  | Wbudowany uchwyt pozwalający na przenoszenie monitora między szpitalnymi salami. |  |
|  | Układy alarmowe powyższych parametrów z możliwością automatycznego ustawienia granic alarmowych. |  |
|  | Możliwość kilkustopniowego wyciszania alarmów. |  |
|  | Możliwość monitorowania kapnografii i inwazyjnego pomiaru ciśnienia |  |
|  | Rejestracja i archiwizacja danych |  |
|  | Funkcja „Standby” pozwalająca na czasowe wyłączenie monitora bez utraty danych z monitorowania ostatniego pacjenta |  |
|  | Pomiar stężenia dwutlenku węgla w strumieniu bocznym |  |
|  | Prezentacja cyfrowa SpO2, liczby oddechów i krzywej kapnograficznej |  |
|  | Zakres pomiarowy stężenia dwutlenku węgla min. 0-90 mmHg |  |
|  | Zakres pomiarowy liczby oddechów min. 3-100 / min |  |
|  | Możliwość ręcznego ustawiania granic alarmowych stężenia dwutlenku węgla oraz częstości oddechu i możliwości zlecania ustawienia automatycznego odpowiednio do bieżących wartości tych parametrów. Zakres akcesoriów; pułapka wodna 10 sztuk Zamawiający dopuści kardiomonitor z ręcznym i automatycznym ustawianiem granic alarmowych na podstawie typu pacjenta |  |
|  | Pomiar inwazyjnego ciśnienia, dwa tory pomiarowe |  |
|  | Wyświetlanie wartości skurczowych, rozkurczowych i średnich. Zakres pomiarowy inwazyjnego ciśnienia w zakresie 30-300 P/min Zamawiający dopuści pomiar ciśnienia w zakresie – 50 do 300 mmHg i pomiar tętna w zakresie od 20 do 300 uderzeń na minutę |  |

UWAGA!

Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów techniczno - użytkowych spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru .

| Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Czytelny podpis |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |