Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – zadanie nr 7

Pompa infuzyjna szt. 1

Producent :……………………………………………………………………

Numer katalogowy: ………………………………………………………….

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………

Rok produkcji: ……………………………………………….………………

Cena jednostkowa netto: …………………….. zł, cena jednostkowa brutto: ……………………………… zł

| Lp. | Parametry wymagane/WARTOŚĆ GRANICZNA | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- |
| 1. | pompa strzykawkowa do infuzji dożylnej u dzieci i noworodków |  |
| 2 | waga w zakresie 2 – 2,5 kg |  |
| 2. | zasilanie AC 230V, 50 Hz, akumulatorowe, pompa z II klasą ochrony przed porażeniem elektrycznym typu CF. Dopuszcza się pompę z klasą ochronności zgodnie z IEC/EN60601-1: Klasa I, typ CF. |  |
| 3. | automatyczne przechodzenie zasilania sieciowego na bateryjne bez przerywania pracy pompy |  |
| 4. | współpraca ze strzykawkami co najmniej 10, 20 i 50 ml różnych producentów |  |
| 5. | automatyczne rozpoznawanie typu i rozmiaru strzykawki |  |
| 6. | Bolus: - automatyczny - manualny - szybkości podaży 50 – 1200 ml/h - Programowany - dawka lub objętość/czas: 0,1-99,9 jednostek / 0,1 - 1200 ml, automatyczne wyliczenie czasu. Emergency - manualne przesunięcie tłoka strzykawki z funkcją zliczania podanej objętości i prezentacją wartości na ekranie urządzenia |  |
| 7. | możliwość stosowania dawki bolusowej z dużą szybkością w dowolnym czasie infuzji |  |
| 8. | infuzja w różnych jednostkach wagowych i objętościowych na min/godz. /24h |  |
| 9. | możliwość zmiany szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu |  |
| 10. | dokładność dozowania objętości przetoczonej w zakresie od 1% do 3%. |  |
| 11. | możliwość pracy poza siecią zasilającą, czas pracy przy zasilaniu z akumulatora – 4 godz. (przy pracującym 1 torze infuzji z maksymalną wydajnością) |  |
| 12. | system alarmów dźwiękowych i świetlnych występujących podczas: przekroczenie limitu ciśnienia infuzji, koniec wlewu, przerwa w zasilaniu sieciowym, niski poziom naładowania akumulatora, pusta strzykawka |  |
| 13. | czytelność informacji o parametrach pracy – stan pracy określany dużymi wyświetlaczami widzianymi z daleka, duży i czytelny wyświetlacz graficzny |  |
| 14. | zabezpieczenie pompy przed przypadkowymi zmianami ustawień |  |
| 15. | wytrzymała konstrukcja odporna na urazy mechaniczne i środki dezynfekcyjne, łatwa obsługa |  |
| 16. | możliwość zapamiętania do 50 nazw leków i wyświetlania jednej z nich w czasie infuzji, |  |
| 17. | szybkie wprowadzanie danych przy pomocy klawiatury numerycznej lub symbolicznej ułatwiającej programowanie pompy |  |
| 18. | rejestr zdarzeń |  |
| 19. | statyw jezdny z listwą zasilającą |  |

UWAGA!

Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów techniczno - użytkowych spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru .

| Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Czytelny podpis |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

Aparat do podgrzewania płynów infuzyjnych szt. 2

Producent :……………………………………………………………………

Numer katalogowy: ………………………………………………………….

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………

Rok produkcji: ……………………………………………….………………

Cena jednostkowa netto: …………………….. zł, cena jednostkowa brutto: ……………………………… zł

| Lp. | Parametry wymagane/WARTOŚĆ GRANICZNA | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- |
|  | Zasilanie sieciowe |  |
|  | Możliwość użytkowania standardowych drenów o śr. 4-5mm |  |
|  | Przepływ 5-15 ml/min |  |
|  | Zakres temperatury 39 C +/- 2 C |  |
|  | Mocowanie na szynie lub statywie |  |
|  | System podgrzewania „na sucho” |  |
|  | Podgrzewanie max. 3 min |  |
|  | Alarm zabezpieczający przed przegrzaniem |  |

UWAGA!

Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów techniczno - użytkowych spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru .

| Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Czytelny podpis |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

Aparat do szybkiego przetaczania płynów szt. 2

Producent :……………………………………………………………………

Numer katalogowy: ………………………………………………………….

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………

Rok produkcji: ……………………………………………….………………

Cena jednostkowa netto: …………………….. zł, cena jednostkowa brutto: ……………………………… zł

| Lp. | Parametry wymagane/WARTOŚĆ GRANICZNA | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- |
| 1. | Aparat przeznaczony do szybkiego przetaczania płynów u dzieci i noworodków |  |
| 2 | Możliwość precyzyjnego odczytu poziomu płynu |  |
| 3 | Mankiet do szybkich przetoczeń, możliwość umieszczenia płynów o objętości min. 250 ml |  |

UWAGA!

Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów techniczno - użytkowych spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru .

| Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Czytelny podpis |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

Aparat do powierzchniowego ogrzewania pacjenta szt. 1

Producent :……………………………………………………………………

Numer katalogowy: ………………………………………………………….

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………

Rok produkcji: ……………………………………………….………………

Cena jednostkowa netto: …………………….. zł, cena jednostkowa brutto: ……………………………… zł

| Lp. | Parametry wymagane/WARTOŚĆ GRANICZNA | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie ogrzewające pacjenta ciepłym powietrzem. |  |
| 2 | Min. 4 zakresy temperatury: - temp. Otoczenia - 32 st.C - 38 st.C - 43 st.C |  |
| 3 | Podstawa jezdna do aparatu z koszykiem na koce, min. 2 koła z blokadą. |  |
| 4 | Możliwość zamocowania aparatu na zwykłym stojaku do kroplówek lub łóżku pacjenta. |  |
| 5 | Uchwyt do przenoszenia, ciężar urządzenia maks. 6 kg. |  |
| 6 | Giętki, łatwy do przemycia i dezynfekcji przewód grzewczy, łączący urządzenie z kocem. Przewód grzewczy na stałe zamocowany do urządzenia bez możliwości jego przypadkowego odłączenia. |  |
| 7 | Zaczep na przewód grzewczy chroniący go przed zaginaniem. |  |
| 8 | Długość przewodów: - przewód grzewczy: min. 1,5 m - przewód zasilający: min. 4,0 m |  |
| 9 | Duża wydajność – szybkie osiągnięcie zakresów |  |
| 10 | Wskaźniki zbyt wysokiej oraz zbyt niskiej temperatury. |  |
| 11 | Podwójny układ zabezpieczający przed przegrzaniem z alarmem dźwiękowym i wizualnym. |  |
| 12 | Zasilanie sieciowe 230 V, 50/60 Hz. Średni pobór mocy poniżej 600 W. |  |
| 13 | Koce wykonane z tkaniny nie zawierającej lateksu. Materiał radioprzezierny, bez konieczności usuwania koca z ciała pacjenta przy wykonywaniu badań obrazowych RTG. Materiał perforowany umożliwiający równomierny przepływ powietrza. |  |
| 14 | Dostępne koce ogrzewające pacjenta w różnych rozmiarach dziecięcych, dostosowane do różnego rodzaju potrzeb |  |
| 15 | Wyposażenie jednorazowe koce ogrzewające dla dzieci (do każdego urządzenia): - koc pod całe ciało – 20 szt. - koc na całe ciało - 20 szt - koc noworodkowy – 20 szt |  |

UWAGA!

Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów techniczno - użytkowych spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru .

| Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Czytelny podpis |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |