Zadanie nr 2								        Załącznik nr 6

Serwer

Producent...................................

Kraj pochodzenia.......................

Oferowany model......................

Rok produkcji............................

# ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

|  | NAZWA PRODUKTU - parametry | Wymagane wartości/ parametry/ warunki | Parametry oferowane TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Serwer – 1 szt. |
| 1. | Obudowa: Tower z możliwością zamontowania w szafie rack 19” | TAK |  |
| 2. | Procesory: 2 CPU | TAK |  |
| 3. | Procesor (zamontowany): zgodny z architekturą x86, 64-bitowy osiągający minimum 10173 punktów dla pojedynczego procesora; 14692 punktów łącznie dla 2 procesorów w teście Passmark CPU Mark (http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) | TAK |  |
| 4. | Maksymalna ilość procesorów: 2 szt. | TAK |  |
| 5. | Pamięć (zamontowana): 16GB (2x8GB) DDR3 1333MHz RDIMM | TAK |  |
| 6. | Maksymalna pojemność pamięci: Co najmniej 768 GB | TAK |  |
| 7. | Ilość wszystkich gniazd pamięci: 24 szt. | TAK |  |
| 8. | Ilość wolnych gniazd pamięci: co najmniej 16 szt. | TAK |  |
| 9. | Dyski (zamontowane): 12 x 300 GB SAS 6G 10k obr/min 2,5" Hot Plug | TAK |  |
| 10. | Maksymalna ilość dysków: Co najmniej 20 szt. | TAK |  |
| 11. | Dyski Hot Swap | TAK |  |
| 12. | Kontroler dysków: Dedykowany kontroler RAID w konfiguracji 0, 1, 10, 5 z pamięcią 512MB Flash | TAK |  |
| 13. | Poziom Raid: 0,1,10,5 | TAK |  |
| 14. | Minimum 3 sloty PCIe x8 trzeciej generacji ,w tym min jeden slot x8 pełnej wysokości i długości. Możliwość zwiększenia slotów PCIe x8 do 6 sztuk (wymagany drugi procesor) | TAK |  |
| 15. | Zewnętrzne porty wejścia/wyjścia: VGA: 1 (1 z tyłu) Złącza sieciowe co najmniej 4 x 1GB (RJ-45) Złącze zarządzania: 1 (1GB (RJ-45)) USB 2.0: co najmniej 6 (co najmniej 2 z przodu, co najmniej 4 z tyłu) | TAK |  |
| 16. | Karta graficzna: dopuszczamy zintegrowaną | TAK |  |
| 17. | System operacyjny (licencja): 1 x MS Windows Server 2012 PL Standard 64 bit ) + 5CAL współpracujący z systemem InfoMedica w SPSZOZ w Lęborku | TAK |  |
| 18. | Zainstalowany napęd: DVD-RW lub lepszy | TAK |  |
| 19. | Nadmiarowość zasilania | TAK |  |
| 20. | Zasilacze Hot Swap | TAK |  |
| 21. | Moc zasilacza: co najmniej 2x750W (1+1) Hot-Plug | TAK |  |
| 22. | Gwarancja: 3 lata w miejscu instalacji | TAK |  |

………………………………………..………………………….                                                    Podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela