# ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH DLA ANALIZATORA MOCZU

| Lp. | Funkcja / Parametr | Parametr wymagany (potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizator główny fabrycznie nowy lub nie starszy niż 2016 rok |  |  |
| 2 | Wydajność analizatora głównego min.500 ozn./godz. |  |  |
| 3 | Odczyt parametrów fizykochemicznych moczu:ciężar właściwy ,pH,leukocyty,azotyny,białko,glukoza,ciała ketonowe,urobilinogen,bilirubina,erytrocyty, |  |  |
| 4 | Automatyczny odczyt barwy moczu |  |  |
| 5 | Możliwość wybrania klarowności moczu |  |  |
| 6 | Kalibracja bez użycia dodatkowych pasków kalibracyjnych |  |  |
| 7 | Flagowanie wartości patologicznych na wydruku |  |  |
| 8 | Aparat,paski i kontrole od jednego producenta, |  |  |
| 9 | Glukoza-czułość systemu aparat/paski na poziomie 20 mg/dl |  |  |
| 10 | Białko-czułość systemu aparat/paski na poziomie 10 mg/dl |  |  |
| 11 | Szkolenie personelu w zakresie obsługi analizatorów wliczone w cenę oferty |  |  |
| 12 | Możliwość podłączenia zewnętrznej drukarki i czytnika kodów kreskowych |  |  |
| 13 | Ekran dotykowy |  |  |
| 14 | Udział w kontroli zewnętrznej 2 razy w roku( dla parametrów fizykochemicznych oraz osadu moczu )wliczone w cenę oferty |  |  |
| 15 | Wykonawca zapewni,przynajmniej jeden raz w roku dla nowego analizatora i dwa razy w roku dla używanego wykonanie okresowych przeglądów i konserwacji wraz z na własny koszt przez czas trwania umowy (bez podwykonawców) |  |  |
| 15 | Dołączona do systemu drukarka zewnętrzna (HP 2035/2055 lub równoważna) |  |  |
| 16 | Podłączenie do sieci informatycznej głównego analizatora wliczone w cenę oferty |  |  |
|  | Parametry oceniane (potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) | Punktacja |  |
| 1 | Możliwość oznaczenia kwasu askorbinowego na pasku | Odczyt stężenia kwasu askorbinowego na pasku-10 pkt brak możliwości oznaczenia kwasu askorbinowego -0 pkt |  |
| 2 | Możliwość jednorazowego załadowania do podajnika min. 15 pasków | Możliwość załadowania 15 pasków-10 pkt mniej niż 15 pasków-0 pkt |  |
| 3 | Możliwość dostrojenia czułości dla każdego testu niezależnie | Niezależne dostrajanie czułości testów-10 pkt brak możliwości niezależnego dostrajania testów-0 pkt |  |
| 5 | Obecność na paskach pola kompensującego barwę moczu | Obecność pola kompensującego na pasku-10pkt brak pola kompensującego na pasku-0 pkt |  |