SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZADANIE NR 1

Nazwa i typ: Respirator przenośny szt. 1 ………………………………………………......................................................................................................................

Producent :…………………………………………………………………………………………………………………

Numer katalogowy: ……………………………………………………………………………………………………….

Kraj pochodzenia: …………………………………………………………………………………………………………

Rok produkcji: ……………………………………………….……………………………………………………………

Cena netto ………………………..……… zł, podatek VAT ……%, cena brutto ……….…………………………….

| Lp. | Parametry wymagane | Parametr wymagany /WARTOŚĆ GRANICZNA | PARAMETR OFEROWANY PODAĆ / OPISAĆ (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |
|  | Respirator do wentylacji inwazyjnej oraz nieinwazyjnej do transportu w karetce. | TAK |  |
|  | Respirator przystosowany do wentylacji okresowej i ciągłej. | TAK |  |
|  | Zakres parametrów umożliwiający prowadzenie wentylacji u dorosłych i u dzieci. | TAK |  |
|  | Waga respiratora z wewnętrznym akumulatorem maks. 3,0 kg. | TAK |  |
|  | Respirator transportowy, przenośny, odporny na drgania i wstrząsy, zasilany pneumatyczno - bateryjnie | TAK |  |
|  | Ekrany dla monitorowania, ustawiania parametrów wentylacji i ustawiania alarmów. | TAK |  |
|  | Własne zintegrowane źródło powietrza zapewniające ciągłe zasilanie respiratora w powietrze zarówno przy zasilaniu sieciowym jak i akumulatorowym. | TAK |  |
|  | Zasilanie w tlen z centralnego źródła sprężonego gazu 2,5 – 6,0 bar. | TAK |  |
|  | Możliwość zasilania w tlen ze źródła niskociśnieniowego min. 1-10 l/min. | TAK |  |
|  | Zasilanie DC 12-15 VDC (możliwość zasilania z gniazda samochodowego). | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe zgodne z warunkami obowiązującymi w Polsce | TAK |  |
|  | Tryby wentylacji IPPV, SIMV | TAK |  |
|  | Elektronicznie kontrolowany stosunek wdechu do wydechu uwzględniający zmianę parametrów oddechowych przez użytkownika | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania przez pacjenta oddechu spontanicznego w dowolnym momencie cyklu wentylacji | TAK |  |
|  | System elektroniczny zapobiegający wzbudzeniu alarmu wysokiego ciśnienia w przypadku chwilowego wzrostu ciśnienia w drogach oddechowych | TAK |  |
|  | Wyposażony w wbudowany manometr i zastawkę ciśnieniową bezpieczeństwa | TAK |  |
|  | Wentylacja 100% tlenem i mix tlenowy min. 60% | TAK |  |
|  | Niezależna regulacja objętości minutowej i częstotliwości oddechowej | TAK |  |
|  | Objętość oddechowa w zakresie 360 – 1500 ml | TAK |  |
|  | Częstość oddechów 5 – 40 / min | TAK |  |
|  | Alarmy bezpieczeństwa optyczne i dźwiękowe | TAK |  |
|  | Bezpiecznik chroniący aparat przed wewnętrznymi spięciami | TAK |  |
|  | Temperatura pracy w zakresie od -5 st. C do 45 st. C | TAK |  |
|  | Zastawka PEEP regulowana w zakresie 5 – 20 cm H2O | TAK |  |
|  | Torba transportowa z uchwytem na łóżko / nosze, mieszcząca butlę tlenową i wyposażona w boczne kieszenie | TAK |  |
|  | Respirator z polską wersją oprogramowania. | TAK |  |
|  | Certyfikat CE | TAK |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące (podać) | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski (podać adres, tel.) | TAK |  |

UWAGA!

Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów techniczno - użytkowych spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru .

| Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Czytelny podpis |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |