ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

Przenośne urządzenie do odsysania dla ambulansu typu „S”

Producent: ………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………….

Oferowany model ………………………………

Rok produkcji ……………………………..……

| Lp. | Przenośne urządzenie do odsysania – 1 szt. | Parametry wymagane, konieczne do spełnienia | PARAMETRY OFEROWANE PODAĆ/OPISAĆ (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ssak przenośny z uchwytem mocującym do karetki | TAK |  |
| 2. | Przepływ/wydajność min 20-30 l./min. | TAK |  |
| 3. | Regulacja siły ssania regulowana płynnie w zakresie do min. 700 mBar | TAK |  |
| 4. | Możliwość sterylizacji pojemnika (kanistra) w temperaturze do 121 C | TAK |  |
| 5. | Pojemnik (kanister) wielokrotnego użytku wykonany z przeźroczystego, nietłukącego się tworzywa. Odporny na środki dezynfekujące, światło UV (lampy bakteriobójcze UV) kompatybilny z wkładami jednorazowego użytku (dopuszcza się wielorazowy kanister na wkłady jednorazowe, z możliwością adaptacji na system pojemnika wielorazowego) | TAK |  |
| 6. | Waga poniżej 4 kg (dopuszcza się wagę do 4,6 kg) | TAK |  |
| 7. | Czas pracy z baterią min. 30 minut | TAK |  |
| 8. | Powierzchnia ssaka łatwa do czyszczenia, wodoszczelna | TAK |  |
| 9. | Dren silikonowy | TAK |  |
| 10. | Możliwość ładowania akumulatora i pracy ssaka z zasilania 12V ambulansu | TAK |  |
| 11. | Wkłady jednorazowego użytku z funkcją samo zasysania i samo uszczelniania, posiadające dwa porty (pacjent i próżnia), filtr antybakteryjny/hydrofobowy. Kompatybilne z pojemnikami z poz. 5. (5 szt.) | TAK |  |
| 12. | Zasilanie akumulatorowo - sieciowe | TAK |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Czytelny podpis |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |