ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

Nosze główne z podwoziem dla ambulansu typu „S”

Producent: ………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………….

Oferowany model ………………………………

Rok produkcji ……………………………..……

| Lp. | Nosze główne z podwoziem - 1 szt. | Parametry wymagane, konieczne do spełnienia | PARAMETRY OFEROWANE PODAĆ/OPISAĆ (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przystosowane do prowadzenia reanimacji wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem | TAK |  |
| 2. | Konstrukcja z mocnego aluminium lub stalowa | TAK |  |
| 3. | Transporter posiadający 2 kółka skrętne o średnicy min 17 cm, wyposażone w hamulce | TAK |  |
| 4. | Możliwość ustawienia noszy na transporterze przodem lub tyłem do kierunku jazdy | TAK |  |
| 5. | Transporter noszy powinien umożliwiać prowadzenie ich bokiem jak i jazdę na wprost | TAK |  |
| 6. | Płynna regulacja oparcia pod plecami na min. 6 poziomach do kąta min. 75° | TAK |  |
| 7. | Możliwość niezależnej od wysokości oparcia pleców regulacji oparcia głowy pacjenta. | TAK |  |
| 8. | Potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i zmniejszającej napięcie mięśni brzucha | TAK |  |
| 9. | Wysuwane uchwyty do przenoszenia | TAK |  |
| 10. | Poręcze boczne składane wzdłuż ramy noszy | TAK |  |
| 11. | Anatomiczny, profilowany materac | TAK |  |
| 12. | Podpórka pod stopy, stojak na kroplówki składany | TAK |  |
| 13. | System pasów zabezpieczających, pasy poprzeczne i szelkowe o regulowanej długości mocowania bezpośrednio do ramy noszy. | TAK |  |
| 14. | Całkowite obciążenie min 200 kg | TAK |  |
| 15. | Waga całego zestawu poniżej 51 kg | TAK |  |
| 16. | Trwałe oznakowanie graficzne elementów związanych z obsługą | TAK |  |
| 17. | Wykonanie z materiału odpornego na korozję (nosze) | TAK |  |
| 18. | Materac wykonany z tworzywa nieprzyjmującego krwi, brudu, przystosowany do dezynfekcji, umożliwiający ustawienie wszystkich pozycji transportowych | TAK |  |
| 19. | Nosze z podwoziem | TAK |  |
| 20. | Składany statyw do płynów infuzyjnych | TAK |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Czytelny podpis |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |