SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZADANIE NR 8

Nazwa i typ: Aparat EKG szt 2………………………………………………....

Producent :……………………………………………………………………

Numer katalogowy: ………………………………………………………….

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………

Rok produkcji: ……………………………………………….………………

Cena netto 1 szt. ……………………………… zł, podatek VAT ……%, cena brutto 1 szt. …………………………….

| Lp. | Parametry wymagane | Parametr wymagany /WARTOŚĆ GRANICZNA | PARAMETR OFEROWANY PODAĆ / OPISAĆ (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |
|  | Urządzenie pracujące w trybie Manual lub Auto | TAK |  |
| 2 | Kolorowy wyświetlacz LCD min. 6”, rozdzielczość min. 640x480 pikseli. Wyświetlacz ruchomy lub wbudowany i ustawiony pod kątem ułatwiającym obserwację. zamawiający dopuści aparat EKG z wbudowanym dotykowym kolorowym wyświetlaczem o wymiarze 5,7 cala Zamawiający dopuści aparat EKG z kolorowym 7-calowym wyświetlaczem, o wyższej rozdzielczości 800x480 pikseli, wbudowany w aparat, nieustawiony pod kątem | TAK |  |
| 3 | Czułość zapisu 2,5/5/10/20 mm/m V Zamawiający dopuści czułość zapisu 2,5, 5, 10, 40 mm/mV | TAK |  |
| 4 | Prędkość zapisu 5/10/25/50 mm/s | TAK |  |
| 5 | Wydruk w trybie 3, 6 lub 12 przebiegów EKG na drukarce aparatu na formacie A4. Wydruk odprowadzeń standardowych. | TAK |  |
| 6 | Prezentacja na wyświetlaczu 3, 6 lub 12 przebiegów EKG, wyników analizy i interpretacji badań zapisanych w pamięci | TAK |  |
| 7 | Rejestracja 12 odprowadzeń EKG | TAK |  |
| 8 | Klawiatura alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi lub panelem dotykowym umożliwiająca wprowadzenie danych pacjenta | TAK |  |
| 9 | Menu w języku polskim obsługiwane za pomocą panelu dotykowego lub przycisków. Komunikacja w języku polskim. | TAK |  |
| 10 | Sygnalizacja odłączonych odprowadzeń | TAK |  |
| 11 | Automatyczna analiza i interpretacja danych z badań | TAK |  |
| 12 | Ciągły pomiar częstości akcji serca (HR) i jego prezentacja na wyświetlaczu | TAK |  |
| 13 | Dźwiękowa sygnalizacja wykrytych pobudzeń Zamawiający dopuści do przetargu aparat EKG nie wyposażony w dźwiękową sygnalizację wykrytych pobudzeń | TAK |  |
| 14 | Cyfrowa filtracja zakłóceń sieciowych, mięśniowych, linii izoelektrycznej | TAK |  |
| 15 | Detekcja niewłaściwego kontaktu elektrody ze skórą pacjenta, niezależnie dla każdego kanału | TAK |  |
| 16 | Wykrywanie i prezentacja impulsów stymulujących. Detekcja stymulatora serca | TAK |  |
| 17 | Tworzenie elektronicznej dokumentacji medycznej z wykonywanych badań oraz archiwizacja min. 500 badań za dany okres na zewnętrznym nośniku, w formie PDF. Zamawiający dopuści aparat pozwalający na zapis 300 zapisów EKG w pamięci wewnętrznej oraz 200 zapisów na karcie SD | TAK |  |
| 18 | Zasilanie z sieci 230V / 50 Hz i z wbudowanego akumulatora. | TAK |  |
| 19 | Sygnalizacja stanu naładowania akumulatora. | TAK |  |
| 20 | Wózek medyczny z wysięgnikiem na przewody, z półką z blokadą mocowania na aparat. Kosz na akcesoria oraz na min. 4 kółkach umożliwiających łatwe przemieszczanie wózka z aparatem oraz stabilizowanie wózka poprzez blokadę kółek. | TAK |  |
| 21 | Kable i akcesoria potrzebne do pracy urządzenia, w tym: Kabel pacjenta – 1 szt. dostosowany również do jednorazowych elektrod EKG. Elektrody kończynowe – 4 szt. Elektrody przedsercowe przyssawkowe – 6 szt | TAK |  |
| 22 | Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 10 lat | TAK |  |
| 23 | Minimum 5 rolek papieru do wydruku wyników badań dostarczone wraz z aparatem | TAK |  |
| 24 | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej | TAK |  |
| 25 | Certyfikat CE lub deklaracja zgodności ze znakiem CE wystawiona przez producenta | TAK |  |
| 26 | Okres gwarancji min. 24 miesiące. Zabezpieczenie serwisu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym | TAK |  |
| 27 | Bezpłatne szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia | TAK |  |
| 28 | Wbudowane zasilanie akumulatorowe umożliwiające wydrukowanie min. 300 raportów z pomiaru automatycznego. Zamawiający dopuści aparat EKG z wbudowanym zasilaniem akumulatorowym umożliwiającym pracę do 120 min Zamawiający dopuści aparat pozwalający na wydruk 250 raportów z pomiaru automatycznego | TAK |  |

UWAGA! Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów techniczno - użytkowych spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru .

| Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Czytelny podpis |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |