ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

ZADANIE NR 2

Urządzenie do przenoszenia pacjenta siedzącego dla ambulansu typu „C”

Nazwa i typ: ………………………………………………....

Producent :……………………………………………………………………

Numer katalogowy: ………………………………………………………….

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………

Rok produkcji: ……………………………………………….………………

| Lp. | Urządzenie do przenoszenia pacjenta siedzącego – 1 szt. | Parametry wymagane, konieczne do spełnienia | PARAMETRY OFEROWANE PODAĆ/OPISAĆ (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Składane, z blokadą przypadkowego złożenia w czasie transportu | TAK |  |
| 2. | 2 lub 4 kółka transportowe | TAK |  |
| 3. | Teleskopowe rączki wydłużane z przodu ze zmianą - min 2 pozycje wysokości ich ustawienia (dopuszcza się przednie uchwyty teleskopowe, wydłużane, bez regulacji wysokości) | TAK |  |
| 4. | Łatwo zmywalne wyłożenie oparcia i siedziska z możliwością demontażu (dopuszcza się oparcie i siedzisko stałe z materiału typu ABS) | TAK |  |
| 5. | Dodatkowe rączki nośne z tyłu (dopuszcza się raczki tylne zintegrowane z ramą w jeden uchwyt do przenoszenia) | TAK |  |
| 6. | 2 pasy pacjenta z regulacją ich długości (dopuszcza się 3 pasy pacjenta) | TAK |  |
| 7. | Dopuszczalne obciążenie krzesełka min. 159 kg | TAK |  |
| 8. | Waga do 15 kg | TAK |  |
| 9. | Wykonane z aluminium | TAK |  |
| 10. | System płozowy | TAK |  |
| 11. | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |

Nosze podbierające dla ambulansu typu „C”

Nazwa i typ: ………………………………………………....

Producent :……………………………………………………………………

Numer katalogowy: ………………………………………………………….

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………

Rok produkcji: ……………………………………………….………………

| Lp. | Nosze podbierające – 1 szt. | Parametry wymagane, konieczne do spełnienia | PARAMETRY OFEROWANE PODAĆ/OPISAĆ (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nosze posiadające ramę aluminiową, łopaty wykonane z tworzywa umożliwiającego diagnostykę RTG | TAK |  |
| 2. | Z zestawem 3 regulowanych pasów zabezpieczających, ergonomiczne uchwyty transportowe | TAK |  |
| 3. | Nosze powinny umożliwiać montaż systemu unieruchomienia głowy | TAK |  |
| 4. | Nośność min.150 kg | TAK |  |
| 5. | Wielostopniowa regulacja długości noszy umożliwiająca dopasowanie ich do wymiarów pacjenta | TAK |  |
| 6. | Min.10 ergonomicznych uchwytów zdystansowanych od podłoża znajdujących się na obwodzie noszy służących do przenoszenia | TAK |  |
| 7. | Konstrukcja noszy zabezpieczająca je przed wnikaniem wewnątrz płynów organicznych | TAK |  |
| 8. | Waga poniżej 10 kg | TAK |  |
| 9. | Zamki zabezpieczające przed niekontrolowanym rozpięciem | TAK |  |
| 10. | Wytrzymałe na kontakt z szorstkim podłożem | TAK |  |
| 11. | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |

Płachta do przenoszenia pacjenta dla ambulansu typu „C”

Nazwa i typ: ………………………………………………....

Producent :……………………………………………………………………

Numer katalogowy: ………………………………………………………….

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………

Rok produkcji: ……………………………………………….………………

| Lp. | Płachta do przenoszenia pacjenta siedzącego - 1 szt. | Parametry wymagane, konieczne do spełnienia | PARAMETRY OFEROWANE PODAĆ/OPISAĆ (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wykonana z poliestru lub PCV | TAK |  |
| 2. | Wyposażona w 8 uchwytów transportowych równomiernie rozmieszczonych | TAK |  |
| 3. | Łatwa do dezynfekcji | TAK |  |
| 4. | Możliwość mocowania pasów min. 3 kpl na całym obwodzie (dopuszcza się płachtę bez możliwości mocowania pasów) | TAK |  |
| 11. | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |

Materac próżniowy dla ambulansu typu „C”

Nazwa i typ: ………………………………………………....

Producent :……………………………………………………………………

Numer katalogowy: ………………………………………………………….

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………

Rok produkcji: ……………………………………………….………………

| Lp. | Materac próżniowy - 1 szt. | Parametry wymagane, konieczne do spełnienia | PARAMETRY OFEROWANE PODAĆ/OPISAĆ (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Min. 8 uchwytów do przenoszenia na obwodzie materaca Zamawiający dopuści 4 uchwyty na obwodzie plus dodatkowych 12 uchwytów wbudowanych w odpinaną podłogę materaca | TAK |  |
| 2. | Min 3 pasy do mocowania pacjenta | TAK |  |
| 3. | Pompka próżniowa nożna lub ręczna | TAK |  |
| 4. | Dodatkowa podłoga zabezpieczająca z uchwytami do przenoszenia | TAK |  |
| 5. | Wykonany z tworzywa przenikliwego dla promieni RTG | TAK |  |
| 6. | Torba transportowa w komplecie | TAK |  |
| 7. | Wymiary materaca min. 85x210 cm Zamawiający dopuści materac o wymiarach ok. 230x80 cm | TAK |  |
| 8. | Maksymalne obciążenie min. 150 kg | TAK |  |
| 9. | Z materiału łatwo zmywalnego, wodoodpornego, umożliwiającego dezynfekcję | TAK |  |
| 11. | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Czytelny podpis |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |