ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

ZADANIE NR 8

Termometr dla ambulansu typu „C”

Nazwa i typ: ………………………………………………....

Producent :……………………………………………………………………

Numer katalogowy: ………………………………………………………….

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………

Rok produkcji: ……………………………………………….………………

| Lp. | Termometr - 1 szt. | Parametry wymagane, konieczne do spełnienia | PARAMETRY OFEROWANE PODAĆ/OPISAĆ (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bezdotykowy, na podczerwień wyposażony w technologię autokalibracji | TAK |  |
| 2. | Szybki pomiar w mniej niż 1 s | TAK |  |
| 3. | Pomiar za pomocą jednego przycisku | TAK |  |
| 4. | Wymiana baterii bez konieczności użycia narzędzi | TAK |  |
| 5. | Zakres pomiaru 32-44 st C | TAK |  |
| 6. | Zasilanie- baterie | TAK |  |
| 7. | Dokładność +/- 0,3 st C | TAK |  |
| 8. | Odległość dla pomiarów 2-8 cm | TAK |  |
| 9. | Automatyczne wyłączenie po maks. 60 sek. | TAK |  |
| 10. | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 11. | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |

Pojemnik reimplantacyjny - dla ambulansu typu „C”

Nazwa i typ: ………………………………………………....

Producent :……………………………………………………………………

Numer katalogowy: ………………………………………………………….

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………

Rok produkcji: ……………………………………………….………………

| Lp. | Pojemnik reimplantacyjny – 1 szt. | Parametry wymagane, konieczne do spełnienia | PARAMETRY OFEROWANE PODAĆ/OPISAĆ (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Utrzymujący wewnętrzną temperaturę (4±2) st. C, wyposażony w stały pomiar temperatury wewnętrznej. | TAK |  |
| 2. | Możliwość zasilania zew. prądem zmiennym 230V oraz stałym 12V z gniazda samochodowego. | TAK |  |
| 3. | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |

Zamawiający dopuszcza pojemnik reimplantacyjny, który temperaturę utrzymuje dzięki wkładom chłodzącym, bez pomiaru temperatury wewnątrz, pod warunkiem, że na wyposażeniu ambulansu znajduje się lodówka.

Koc antybakteryjny - dla ambulansu typu „C”

Nazwa i typ: ………………………………………………....

Producent :……………………………………………………………………

Numer katalogowy: ………………………………………………………….

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………

Rok produkcji: ……………………………………………….………………

| Lp. | Koc antybakteryjny – 3 szt. | Parametry wymagane, konieczne do spełnienia | PARAMETRY OFEROWANE PODAĆ/OPISAĆ (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Materiał: membrana poliuretanowa | TAK |  |
| 2. | Wymiary: min. 190 x 105 cm (dopuszcza się wymiary 180x120 cm) | TAK |  |
| 3. | Posiada właściwości bakteriostatyczne | TAK |  |
| 4. | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |

Przenośny detektor CO  - dla ambulansu typu „C”

Nazwa i typ: ………………………………………………....

Producent :……………………………………………………………………

Numer katalogowy: ………………………………………………………….

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………

Rok produkcji: ……………………………………………….………………

| Lp. | Przenośny detektor CO – 1 szt. | Parametry wymagane, konieczne do spełnienia | PARAMETRY OFEROWANE PODAĆ/OPISAĆ (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Minimalny zakres pomiarowy 0-300 ppm | TAK |  |
| 2. | Alarm wizualny i akustyczny | TAK |  |
| 3. | Wyświetlanie stężenia gazu w czasie rzeczywistym | TAK |  |
| 4. | Obsługa za pomocą jednego przycisku | TAK |  |
| 5. | Wyświetlacz LCD z podświetleniem | TAK |  |
| 6. | Waga max. 310 g | TAK |  |
| 7. | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Czytelny podpis |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |