PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

dla zadania inwestycyjnego pt.

“ADAPTACJA CZEŚCI POMIESZCZEŃ IV PIĘTRA NA POTRZEBY ODDZIAŁU PSYCHIATRYCZNEGO ORAZ PRZEBUDOWA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY ODDZIAŁU PEDIATRYCZNEGO ”- część 2

Nazwa Zamawiającego : Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki 		          Zdrowotnej w Lęborku, 84-300 Lębork, ul. Juliana 		           Węgrzynowicza 13.

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

Informacje ogólne................................................................................................................str.1-3

A.1 Przedmiot opracowania.................................................................................................str.3

A.2 Cel i zakres opracowania...............................................................................................str.3

A.3 Materiały wykorzystane do opracowania......................................................................str.3

PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

1. Strona tytułowa.....................................................................................................str.4

1.1 Nazwa zamówienia.............................................................................................str.4

1.2 Adres obiektu budowlanego, którego dotyczy program.....................................str.4

1.3 Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień...................................................str.4

1.4 Nazwa Zamawiającego i adres...........................................................................str.4

1.5 Imię i nazwisko osoby opracowującej program.................................................str.5

1.6 Imię i nazwisko osoby akceptującej program....................................................str.5

1.7 Spis zawartości programu funkcjonalno – użytkowego.....................................str.6

2. Opis przedmiotu zamówienia...............................................................................str.6

2.1.1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia ..............................................str.6

2.1.2 Charakterystyka istniejacej zabudowy. Charakterystyczne parametry planowanej inwestycji.................................................................................................................str.6-9

2.1.3 Planowany zakres robót budolwanych wraz z kolejnoscią ich wykonania. Wykaz pomieszczeń objętych opracowaniem wraz ze wskazaniem wymagań jakim powinny odpowiadać..............................................................................................................str..9-10

2.1.4 Aktualne uwarunkowania wykonania zamówienia........................................str.11

2.2 Wymagania Zamawiają w stosunku do przedmiotu zamówienia.......................str.11

2.2.1 Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy...................................str.11

2.2.2 Wymagania dotyczące architektury i konstrukcji...........................................str.11

2.2.3 Wymagania dotyczące instalacji.....................................................................str.11

2.2.4 Wymagania dotyczące wykończenia..............................................................str.11-12

2.3 Dodatkowy opis wymagań Zamawiającego......................................................str.12

2.3.1 Zakres opracowania dokumentacji projektowej.............................................str.12

2.3.2 Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych........................................................................................................str.12

2.3.3 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych........................................str.13

3.0 Część informacyjna...........................................................................................str.13

3.1 Sposób prowadzenia robót................................................................................str.13

3.2 Wymagane uprawnienia budowlane ................................................................str.13

3.3 Inne informacje.................................................................................................str.13

4.0 Część rysunkowa

4.1 Szkic sytuacyjny...............................................................................................str.14

4.2 Rzut części IV-piętra (inwentaryzacja)............................................................str.15

4.3 Schemat okna- O1.............................................................................................str.16

4.4 Schemat okna- O2, O4......................................................................................str.17

4.5 Schemat okna- O3.............................................................................................str.18

4.6 Schemat okna- O5.............................................................................................str.19

Oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością................................................................str.20-21

Kopia KRS.........................................................................................................................str. 22-27

Kopia wniosku zgłoszenia do Starosty Leborskiego..........................................................str.28

Zaświadczenie Starosty Lęborskiego o nie wnoszeniu sprzeciwu  na roboty budowlane objęte postepowaniem przetragowym...........................................................................................str.29-30

A. Informacje ogólne

A.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest adaptacja cześci pomieszczeń IV piętra na potrzeby 	Oddziału Psychiatrycznego oraz przebudowa części pomieszczeń na potrzeby Oddziału 	Pediatrycznego- część 2.

Zakres części 2 obejmuje następujące kategorie robót:

zadanie a) montaż zabezpieczeń otworów ścian zewnętrznych np. kratami, roletami itp.

zadanie b) wymiana szyb w stolarce zewnetrznej na bezpieczne, wymiana klamek na 	klamki z zamkiem, 							zadanie c) montaż dwóch witryn ppoż  klasie EI60.

A.2 Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest sporządzenie Programu Funkcjonalno – Użytkowego, który 	będzie  służyć do ustalenia planowanego zakresu robót budowlanych  oraz oszacowania 	kosztów robót budowlanych w zakresie części pierwszej inwestycji.

A.3 Materiały wykorzystane do opracowania.

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane.

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia z 2002 w sprawie warunków technicznym, jakim mają odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

- Dokumentacja zgłoszeniowa planowanych robót budowlanych na IV-piętrze.

  - Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

PROGRAM  FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

1. Strona tytułowa

1.1 Nazwa zamówienia

Przedmiotem opracowania jest adaptacja cześci pomieszczeń IV piętra na potrzeby 	Oddziału Psychiatrycznego oraz przebudowa części pomieszczeń na potrzeby Oddziału 	Pediatrycznego- część 2.

Zakres części 2 obejmuje następujące kategorie robót:

zadanie a) montaż zabezpieczeń otworów ścian zewnętrznych np. kratami, roletami itp.

zadanie b) wymiana szyb w stolarce zewnetrznej na bezpieczne, wymiana klamek na 	klamki z zamkiem, 							zadanie c) montaż dwóch witryn ppoż  klasie EI60.

1.2 Adres obiektu budowlanego, którego dotyczy program

Budynek główny szpitala znajduje się na działce nr 243 obręb 7 w Lęborku, przy ulicy 	Jiliana Wgrzynowicza 13

1.3 Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień

Wspólny Słownik Zamówień, CPV – to jednolity system klasyfikacji zamówień 	publicznych. Ma on na celu standaryzacje pozycji stosowanych przez instytucje i 	podmioty zamawiające przy opisywaniu przedmiotów zamówień publicznych. Słownik 	ma na celu jednoznaczne określenie przedmiotu zamówienia.

Kod: 71000000-8 Nazwa: usługi architektoniczne, budowlane inżynieryjne i kontrolne.

Kod: 45421000-4 Nazwa: Roboty w zakresie stolarki budowlanej.

Kod: 45000000-7 Nazwa: Roboty budowlane.

Kod: 45400000-1 Nazwa: Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

1.4 Nazwa Zamawiającego i adres.

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku,                  84-300 Lębork, ul. Juliana Węgrzynowicza 13.

1.5 Imię i nazwisko osoby opracowującej program-

..............................................

mgr inż. Daniel Mejna

1.6 Imię i nazwisko osoby akceptującej program-

..............................................

Dyrektor SPS ZOZ w Lęborku

Lidia Kodłubańska

1.7 Spis zawartości programu funkcjonalno – użytkowego.

1. Strona tytułowa

2. Część opisowa

3. Część informacyjna

4. Część rysunkowa

4.1 Szkic sytuacyjny

4.2 Rzut części IV-piętra (inwentaryzacja)

4.3 Schemat okna- O1

4.4 Schemat okna- O2, O4

4.5 Schemat okna- O3

4.6 Schemat okna- O5

2. Opis przedmiotu zamówienia

2.1.1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem opracowania jest dostosowanie części pomieszczeń budynku głównego szpitala na potrzeby Oddziału Psychiatrycznego oraz przebudowa części pomieszczeń Oddziału Pediatrycznego, w celu dostosowania go do obowiazujacych norm - część 2 inwestycji.  Szpitalny Oddział Psychiatryczny powstanie w wyniku adaptacji części pomieszczeń IV-piętra, w miejscu  istniejących poradni specjalistycznych i w części istniejącego Oddziału Pediatrycznego - część 2.

Zakres części 2 obejmuje następujące kategorie robót:

zadanie a) montaż zabezpieczeń otworów ścian zewnętrznych np. kratami, roletami itp.                                    	zadanie b) wymiana szyb w stolarce zewnetrznej na bezpieczne, wymiana klamek na 	klamki z zamkiem, 							zadanie c) montaż dwóch witryn ppoż  klasie EI60.

Tryb realizacji zadań : zaprojektuj i wybuduj.

2.1.2 Charakterstyka isniejącej zabudowy. Charakterystyczne parametry planowanej inwestycji.

Budynek główny szpitala posiada maksymalnie 6 kondygnacji nadziemnych i piwnicę.                                             Budynek zalicza się do budynku średniowysokiego.

Na rysunku nr 2 oznaczono kolorem stolarke okienna objetą opracowaniem.                                 W tabeli umieszczonej poniżej:					                     - w  kolumnie “a” znajduje sie numeracja pomieszczeń zgodnie z rysunkiem nr 2,                           -  w klummnie “b” opisaną obecną funkcję pomieszczeń przed zmianą ich funkcji,                      - w kolumnie “c”wskazono ilość okien w poszczególnych pomieszczeniach objetych opracowaniem,                                                                                                                               - w klumnie “d” opisano wymiary stolarki okiennej (podstawowe wymiary w [cm],                       tj szerokość i wysokość,                                                                                                                  - w kolumnie “e” podano powierzchnie otworów okiennych  w [m2],                                           - w kolumnie “f” podano ilość klamek [sztuk] odpowiadającą ilości wszystkim oknom z pozycji,                                                                                                                                              - w kolumnie “g” opisano symbolem typ okna zgodnie z rysuniekm nr 3, 4 ,5 ,6                                  - w kolumnie “h” umieszczono dodatkowe uwagi (np. które otwory będą witrynami stałymi lub które kraty będą otwierane na zewnątrz).

| Budynek Główny Szpitala - IV piętro |
| --- |
| Nr pom. | Nazwa pomieszczenia | Ilość okien [szt.] | Wymiary okna szer. x wys. [cm] | Powierzchnia okna łączna [m2] | Ilość klamek | Typ okna | Uwagi |
| a | b | c | d | e | f | g | h |
| 428 | Sala chorych | 1 | 258x193 | 4,98 | 6 | O1 | - |
| 429 | Pokój Ordynatora | 1 | 258x193 | 4,98 | 6 | O1 | - |
| 430 | P. lekarzy | 1 | 258x193 | 4,98 | 6 | O1 | - |
| 431 | Lekarz dyż. | 1 | 258x193 | 4,98 | 6 | O1 | - |
| 432 | Sala chorych | 1 | 258x193 | 4,98 | 6 | O1 | - |
| 433 | Sala chorych | 2 | 258x193 | 9,96 | 12 | O1 | kraty otwierane od wewnątrz-1szt. |
| 434 | Sala chorych | 1 | 258x193 | 4,98 | 6 | O1 | - |
| 435 | P. socjalny | 1 | 258x193 | 4,98 | 6 | O1 | - |
| 436 | Łazienka | 2 | 104x193 | 4,01 | 4 | O2 | - |
| 437 | Brudownik | 1 | 104x193 | 2,01 | 2 | O2 | - |
| 438 | WC | 1 | 104x193 | 2,01 | 2 | O2 | - |
| 439 | Mag. | 1 | 104x193 | 2,01 | 2 | O2 | - |
| 440 | Mag. Gosp. | 2 | 104x193 | 4,01 | 4 | O2 | - |
| 441 | Gab. Zab. | 3 | 104x193 | 6,02 | 6 | O2 | kraty otwierane od wewnątrz-1szt. |
| 442 | kuchenka | 1 | 104x193 | 2,01 | 2 | O2 | - |
| 443 | Punkt pielęgniarski | 2 | 104x193 | 4,01 | 4 | O2 | - |
| 444 | Gabinet badań | 1 | 104x193 | 2,01 | 2 | O2 | - |
| 444a | WC | 1 | 104x193 | 2,01 | 2 | O2 | - |
| 1 | Rejestracja | 2 | 178x256 | 9,11 | 2 | O3 | - |
| 2 | magazynek | 4 | 54x54 | 1,17 | 4 | O4 | - |
| 3 | Poradnia Onkologiczna | 1 | 258x193 | 4,98 | 6 | O1 | - |
| 4 | Poradnia Kardiologiczna | 1 | 258x193 | 4,98 | 6 | O1 | - |
| 5 | Poradnia Okulistyczna | 1 | 258x193 | 4,98 | 6 | O1 | - |
| 6 | Pokój socjalny | 1 | 258x193 | 4,98 | 6 | O1 | - |
| 7 | Gabinet Wczesnej Rehabilitacji | 1 | 258x193 | 4,98 | 6 | O1 | - |
| 8 | Poradnia Logopedyczna | 1 | 258x193 | 4,98 | 6 | O1 | - |
| 9 | Gipsowania | 1 | 258x193 | 4,98 | 6 | O1 | - |
| 12 | Gabinet Zabiegowy A | 2 | 258x193 | 9,96 | 12 | O1 | - |
| 13 | Poradania Chirurgii | 1 | 258x193 | 4,98 | 6 | O1 | kraty otwierane od wewnątrz |
| 14 | Gabinet zabiegowy B | 3 | 104x192 | 6,02 | 6 | O2 | - |
| 15 | Poradnia | 2 | 104x193 | 4,01 | 4 | O2 | - |
| 16 | WC Pacjentów | 2 | 104x193 | 4,01 | 4 | O2 | - |
| 18 | Poradania Diabetologiczna | 2 | 104x193 | 4,01 | 4 | O2 | - |
| 19 | Poradania Diabetologiczna | 2 | 104x193 | 4,01 | 4 | O2 | - |
| 20 | Rehabilitacja konsultacje | 2 | 104x193 | 4,01 | 4 | O2 | - |
| 21 | Poradnia Alergologiczna | 2 | 104x193 | 4,01 | 4 | O2 | - |
| 22 | Poradnia Alergologiczna | 3 | 104x193 | 6,02 | 6 | O2 | - |
| 23 | Pomieszczenie porządkowe | 2 | 104x193 | 4,01 | 0 | O2 | Wymiana 1 okna na witrynę EI60, drugie okno zabezpieczone kratami |
| 24 | Pielęgniarka Koordynacyjna | 1 | 104x193 | 2,01 | 0 | O2 | Wymiana 1 okna na witrynę EI60. Bez krat. |
|  | hol windowy | 2 | 104x193 | 4,01 | 2 | O2 | kraty otwierane od wewnątrz-1szt. |
|  | korytarz | 1 | 155x172 | 2,67 | 2 | O5 | - |
|  | razem | 64 | - | 184 | 190 | - | - |

Łączna ilość okien do wymiany, w tym witryny ppoż  EI60 (sztuk 2) - 64 sztuki.

Łączna ilość okien do zabezpieczenia “kratami” (bez witryn ppoż) - 62 sztuki.

Szacunkowa powierzchnia okien i witryn EI60- 184[m2], w tym witryny EI60 o powierzchni 4,01m2 .

Szacunkowa ilość klamek do wymiany- 190 [sztuk].

Powyższe dane należy zweryfikować przed złożeniem oferty.

    - Planowany zakres robót budowalnych wraz z kolejnością ich wykonania.

Zakres części 2 inwestycji obejmuje następujące kategorie robót:

zadanie a) montaż zabezpieczeń otworów ścian zewnętrznych np. kratami, roletami itp.                                   	, prace naprawcze i wykończeniowe w przypadku naruszenia warstw elewacji budynku, 	w przypadku montażu tradycyjnych krat (pręty stalowe spawane) kotwienie na kotwy 	chemiczne, kraty zbezpieczone antykorozyjnie,				zadanie b) wymiana szyb w stolarce zewnetrznej na bezpieczne (odporne na uderzenia 	od strony wenętrzne), w oparciu o istniejące profile okienne oraz wymiana klamek na 	klamki z zamkiem i kluczykiem, 			                                                	zadanie c) montaż dwóch witryn ppoż  w klasie EI60 (demontaż istniejącej stolarki, 	montaż witryn odpornych na uderzenie od strony wewnętrznej, prace wykończeniowe 	wewnętrzne i zewnętrzne, konstrukcja).

2.1.4 Aktualne uwarunkowania wykonania zamówienia.

Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, iż prowadzone prace będą wykonywane w obiekcie użytkowanym w sposób ciągłym przez 24 godziny siedem dni w tygodniu , co obliguje przyszłego wykonawcę do zachowania szczególnej staranności przy prowadzeniu prac zarówno od strony jakościowej jak i bezpieczeństwa i higieny pracy. Mając na uwadze powyższe, przyszły Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić szczegółowy harmonogram robót budowlanych, do akceptacji przez Zamawiającego. Terminy realizacji poszczególnych etapów robót budowlanych będą uzgadniane przez Wykonawcę z Zamawiającym, przed przystąpieniem do wykonania robót. Z uwagi na fakt, że obiekt w niektórych strefach jest silnie użytkowany część robót budowlanych nieuciążliwych będzie musiała być wykonywana w godzinach 22.00-6.00.

Do każdego z zadań należy sporządzić dokumentacje techniczną uwzgędniająca zakres zadania, w postaci dokumentacji powykonawczej (schematy, atesty materiałowe itp ). Zakres rozwiązań materiałowych Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym przed rozpoczęciem robót. Dokumentacja techniczna powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Zakres projektowanych robót budowlanych został zgłoszony przez Zamawiającego do Starosty Lęborskiego. Dokumentacja zgłoszeniowa stanowi integralną część udzielonego przez Starostę Lęborskiego,  Zaświadczenia o nie wnoszeniu sprzeciwu na roboty budowlane objęte niniejszym postępowaniem przetargowym. Roboty objęte postępowaniem  nie wymagają pozyskania pozwolenia na budowę.

2.2 Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

2.2.1 Wymagania dotyczące przygotowania terenu  budowy.

Przed przystąpieniem do realizacji poszczególnych etapów robót budowlanych, teren prac zabezpieczyć przed dostępem dla osób trzecich. Prace budowlane należy prowadzić w sposób  umożliwjający SPS ZOZ normalne prowadzenie działaności leczniczej w pozostałych cześciach budynków.

Zamawiający udostępni pomieszczenia socjalno-bytowe dla pracowników Wykonawcy, w ramach posiadanej infrastruktury.

2.2.2 Wymagania dotyczące architektury i konstrukcji.

Nadzór nad pracami ogólno – budowlanymi będzie spoczywał na Kierowniku Działu Technicznego SPS ZOZ lub na osobie przez niego wyznaczonej.

2.2.3 Wymagania dotyczące instalacji.

Brak.

2.2.4 Wymagania dotyczące wykończenia.

Elementy metalowe winny być zabezpieczone antykorozyjnie, w kolorach ustalonych z Zamawijącym. Kolorystyka klamek- bez zmian. W przypadku uszkodzenia okładzin zewnętrznych i wewnętrznych – należy je odtworzyć w technologii ich wykonania z zachowaniem istniejącej kolorystyki.

Standard wykończenia okładzin od strony Oddziałów, winien spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

2.3 Dodatkowy opis wymagań Zamawiającego.

2.3.1 Zakres opracowania dokumentacji projektowej

Zakres opracowania dokumentacji projektowej powykonawczej powinien obejmować:

- schematy okien i kart lub innych zabezpieczeń otoworów okiennych, lokalizacja klamek,

- dane techniczne (atesty i dopuszczenia) : szyb bezpiecznych, klamek, zamków, krat lub innych zabezpieczeń otworów zewnętrznych,

2.3.2 Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych.

Do wykonania zadania należy użyć materiały dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadające wymagane deklaracje, atesty i certyfikaty.

Gwarancja na przyjęte rozwiązania projektowe i wykonawstwo powinna wynosić minimum 3 lat.

Szacunkowa wartość inwestycji wynosi :

| lp | wartość netto [zł] | vat [%] | wartość brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- |
| Zadanie a) | 77280,00 | 23,00 | 95054,40 |
| Zadanie b) | 42948,72 | 23 | 52826,93 |
| Zadanie c) | 10704,61 | 23,00 | 13166,67 |

Wartość inwestycji – część 2 :

wartość netto 130933,33 [zł] vat 23%  wartość brutto 161048,00 [zł]

2.3.3 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym obowiazującymi normami i rozporządzeniami.

3.0 Część informacyjna.

3.1 Sposób prowadzenia robót

Proces inwestycyjny winien być prowadzony zgodnie z :

-     ustawą Prawo Budowlane,

- obowiązującymi przepisami i normami w tym zakresie oraz obowiązującymi przepisami

- bezpieczeństwa i higieny pracy.

3.2 Wymagane uprawnienia budowlane

Brak.

3.3 Inne informacje

- Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – wg oświadczenia Zamawiającego.

data :...................................... Sporządził : ....................................................................

mgr inż. Daniel Mejna