ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW GRANICZNYCH

ANALIZATORA DO BADANIA RÓWNOWAGI KWASOWO-ZASADOWEJ

| L.p. | Parametry graniczne | Parametry oferowane TAK/NIE (podać jakie) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Aparat fabrycznie nowy lub nie starszy niż 2014 z kompletem nowych elektrod |  |
| 2 | Parametry mierzalne : pH, pCO2 , pO2 , SO2. |  |
| 3 | Podanie próbki bezpośrednio ze strzykawki lub kapilary. |  |
| 4 | Prosta komunikacja z operatorem ,oprogramowanie w języku polskim Szkolenie personelu w zakresie obsługi i konserwacji na koszt Wykonawcy. |  |
| 5 | Możliwość wykonania automatycznej kontroli. |  |
| 6 | Automatyczna kalibracja jedno i dwupunktowa bez użycia butli gazowych |  |
| 7 | Podłączenie do sieci informatycznej na koszt Wykonawcy |  |
| 8 | Analizator wyposażony w czytnik kodów kreskowych oraz UPS |  |
| 9 | Wbudowana drukarka wewnętrzna. |  |
| 10 | Zapewnienie udziału w kontroli zewnętrznej, 1 raz w miesiącu (Riqas) na koszt Wykonawcy |  |
| 11 | Bezpieczny system pobierania próbki z eliminacją mikroskrzepów |  |
|  | Parametry oceniane |  |
| 12 | Czas uzyskania wyniku | do 60 sec. - 20 pkt powyżej 60 sec. - 0 pkt |
| 13 | Objętość próbki potrzebnej do wykonania oznaczenia z kapilary podstawowych parametrów mierzalnych(pH, pCO2 , pO2 SO2) | mniej niż 75 mikrolitrów - 20 pkt więcej niż 75 mikrolitrów - 0pkt |

UWAGA!

Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów granicznych analizatora spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru.

Na potwierdzenie, że zaoferowany sprzęt jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, dołączy, na wezwanie, szczegółowy opis oferowanego sprzętu. Poszczególne wymagane przez Zamawiającego parametry i funkcje Wykonawca zobowiązany będzie potwierdzić zaznaczeniem w katalogu lub folderze.

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Czytelny podpis |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

………………………………………………………………

(Pieczątka i podpis uprawnionego przedstawiciela)