SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZADANIE NR 2

Podgrzewacz płynów infuzyjnych szt. 1

Producent :……………………………………………………………………

Numer katalogowy: ………………………………………………………….

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………

Rok produkcji: ……………………………………………….………………

Cena netto 1 szt. ……………………………… zł, cena brutto 1 szt. …………………………….

| Lp. | Parametry wymagane/WARTOŚĆ GRANICZNA | PARAMETR OFEROWANY PODAĆ / OPISAĆ (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
|  | Zasilanie sieciowe |  |
|  | Możliwość użytkowania standardowych drenów o śr. 4 mm - 5mm |  |
|  | Urządzenie przeznaczone do pracy ciągłej |  |
|  | Możliwość cyfrowej regulacji temperatury min. 36-39º C (dopuszcza się urządzenie bez regulacji temperatury, utrzymujące stałą temperaturę 39º C) Dopuszcza się temperaturę grzania ustaloną na stałym poziomie zapewniającym uzyskanie temperatury wyjściowej płynu na poziomie +36°C do +41°C przy przepływie do 150 ml/min |  |
|  | Mocowanie na szynie medycznej lub statywie |  |
|  | System podgrzewania „na sucho” |  |
|  | System alarmów wizualnych i dźwiękowych zabezpieczających przed przegrzaniem |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej |  |
|  | Gładkie powierzchnie łatwe do czyszczenia i dezynfekcji |  |
|  | Przyrządy jednorazowego użytku do przetaczania 10 szt. |  |

UWAGA!

Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów techniczno - użytkowych spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru .

| Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Czytelny podpis |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |