CECHY APARATU

Producent: ………………..…….…..............................................….

Typ: …………………….……………………………………….…..

Model: ………………………………………………..………..……

Rok produkcji (nie straszy niż 2009 r.) ……………………..…..….

## Analizator do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów

## WARUNKI GRANICZNE

| Lp. | Parametr Wymagany (Wymagane funkcje) | TAK/Parametry oferowane (opis wykonawcy) |
| --- | --- | --- |
|  | Parametry ogólne |  |
|  | Aparat, nie starszy niż 2009 rok produkcji opatrzony tabliczką znamionową z typem aparatu, numerem seryjnym. Zamawiający wymaga aby datę produkcji z numerem seryjnym potwierdzić oryginalnym dokumentem wystawionym przez producenta. |  |
|  | Aparat stanowi system zamknięty dopuszcza się system półautomatyczny, inkubacja i odczyt w obrębie aparatu. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania analizatora, który w procedurze napełniania testów wykorzystuje siłę grawitacji lub w inny sposób i testy są samonapełniające |  |
|  | Aparat wyposażony w zewnętrzne urządzenie zasilania awaryjnego UPS oraz w czytniki kodów kreskowych z łączem USB |  |
|  | Komora inkubacyjna analizatora na 50-100 miejsc |  |
|  | Wymagane są 2 niezależne stanowiska do inokulacji z pełnym wyposażeniem: densytometr, worteks, pipety ze statywami, dozownik zgodnie z metodyką producenta lub dwa zestawy do inokulacji w systemie manualnym lub grawitacyjnym |  |
|  | Wprowadzanie nowych badań w trakcie pracy aparatu. |  |
|  | Automatyczna informacja o liczbie wolnych miejsc w aparacie |  |
|  | Praca analizatora w trybie ciągłym bez konieczności stałej obecności operatora |  |
|  | Aparat wyposażony w oprogramowanie typu eksperckiego, do analizy poprawności otrzymywanych wyników lekooporności, zgodnych z aktualnymi wytycznymi KORDL i wytycznymi EUCAST. |  |
|  | Wymagana jest aktualizacja oprogramowania, w każdym przypadku zmiany wytycznych EUCAST, w czasie trwania umowy przez wykonawcę i na koszt wykonawcy. |  |
|  | Aparat współpracujący dwukierunkowo z oprogramowaniem. Wykonawca zobowiązany jest do podłączenia oferowanego analizatora do istniejącej sieci laboratoryjnej wraz z konfigurowaniem np. interfejsu do importu/exportu danych. Wszelkie koszty związane z podłączeniem do laboratoryjnego systemu informatycznego stanowią koszt Wykonawcy. Powyższe prace należy wykonać we współpracy z właścicielem systemu laboratoryjnego Infomedica. Zamawiający zapewnia podłączenie do sieci szpitalnej. Zamawiający posiada własny sprzęt komputerowy z systemem Infomedica |  |
|  | Dysk aparatu, lub inny rodzaj nieulotnej (np. pamięć typu flash), z informacjami dotyczącymi pacjenta, stanowi własność szpitala po zakończeniu umowy. W przypadku gdy konstrukcja aparatu nie pozwala na wymontowanie dysku lub pamięci nieulotnej innego rodzaju, po zakończeniu dzierżawy przedstawiciel Wykonawcy (np. autoryzowany serwis) dokona komisyjnie, w obecności pracownika Sekcji Informatyki i Telekomunikacji usunięcia danych o pacjentach w sposób uniemożliwiający ich odzyskanie (np. przez kilkukrotne nadpisanie danych). |  |

# WARUNKI SERWISU I SZKOLEŃ

( parametry bezwzględnie wymagane)

| Lp. | Serwis / Szkolenia | Wartość graniczna/ wymagana | Warunki oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Serwis : |  |  |
| 13. | Pełna gwarancja na oferowany do dzierżawy analizator obejmująca utrzymanie aparatu w 100% sprawności i gotowości do bieżącej pracy. Gwarancja obejmuje koszty wszystkich aktualizacji, napraw, przeglądów, kalibracji i walidacji oraz wymianę wszystkich elementów serwisowych. Brak odpłatnej wymiany asortymentu podczas przeglądu. | W całym okresie dzierżawy |  |
| 14. | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w okresie dzierżawy | Tak |  |
| 15. | W okresie dzierżawy wymagane przeglądy okresowe (minimum 1 raz w roku) wraz z kosztami wymienianych części zamiennych, pakietów naprawczych i innych elementów zużywalnych. Cały zakres opieki serwisowej stanowi koszt Wykonawcy w ramach złożonej ceny oferty przetargowej. | Tak |  |
| 16. | W przypadku, gdy okres niesprawności aparatu przekracza 72 godziny Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego o porównywalnych parametrach na czas naprawy. | Tak |  |
| 17. | Reakcja serwisu w okresie dzierżawy w jak najszybszym czasie. Do oferty należy dołączyć dane kontaktowe serwisu: numer telefonu, adres i godziny pracy. Informacje te należy również umieścić na oferowanym aparacie. | Tak |  |
|  | Szkolenia : |  |  |
| 18. | Szkolenie w siedzibie użytkownika - personelu Laboratorium Bakteriologicznego w zakresie obsługi systemu pozwalające na samodzielne podjęcie pracy na dzierżawionym analizatorze: a) szkolenie w zakresie obsługi b) szkolenie przypominające po około 30 dniach od instalacji w terminie uzgodnionym z Kierownikiem Laboratorium Bakteriologicznego | Tak |  |
| 19. | Szkolenie potwierdzone świadectwem dla osób przeszkolonych wydane przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy | Tak |  |
| 20. | Instrukcja obsługi w języku polskim + instrukcja w wersji elektronicznej. | Tak |  |
| Lp. Parametr Wymagany (Wymagane funkcje) TAK/Parametry oferowane (opis wykonawcy) 21. Przedmiot zamówienia musi posiadać dokumenty dopuszczające do obrotu i używania zgodnie z Ustawą z 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych. W przypadku kiedy wyroby objęte przedmiotem zamówienia nie zostały zakwalifikowane przez producenta jako wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych w związku z czym nie podlegają przepisom cytowanej ustawy, ani dyrektywom europejskim, dla tego wyrobu Zamawiający odstępuje od wymogu dostarczenia dokumentów opisanych w punkcie 1). W wyżej wymienionym przypadku Wykonawca przedłoży stosowne oświadczenie. 22. Do każdej dostawy, dla wszystkich zamawianych produktów, należy dołączyć papierowy certyfikat kontroli jakości. Zamawiający odstąpi od wymogu papierowego certyfikatu kontroli do każdej dostawy w przypadku gdy producent udostępnia certyfikaty na stronie internetowej gdzie można w dowolnym momencie je ściągnąć. 23. Testy do identyfikacji i oznaczenia lekowrażliwości są pakowane hermetycznie i indywidualnie, posiadają na zbiorczym opakowaniu opatrzonym kodem paskowym: pełną nazwę testu, numer katalogowy, termin ważności, warunki przechowywania, a na pojedynczym module testowym nazwę testu, numer katalogowy, serię produkcyjną opatrzoną kodem ( wymaga się aby wszystkie testy do oznaczania identyfikacji i lekowrażliwości były rozdzielne i pakowane indywidualnie. 24. Testy do identyfikacji bakterii tlenowych Gram dodatnich i Gram ujemnych - do automatycznego odczytu, minimum 40 cech biochemicznych wraz z interpretacją wyniku. Należy dołączyć wykaz-listę identyfikowanych drobnoustrojów. Dopuszcza się do zaoferowania system w których panele do identyfikacji pracujący w oparciu o min. 22-27 cech biochemicznych w metodzie dołków z bulionem gdzie wynik wywołany jest po przez reakcje barwną na świeżym szczepie daje możliwość określenia precyzyjnej identyfikacji drobnoustrojów z możliwością wydłużenia inkubacji dla szczepów wolno i trudno rosnących. ( wymaga się aby w przypadku zaoferowania „systemu w których panele do identyfikacji pracujący w oparciu o min. 22-27 cech biochemicznych w metodzie dołków z bulionem gdzie wynik wywołany jest po przez reakcje barwną na świeżym szczepie daje możliwość określenia precyzyjnej identyfikacji drobnoustrojów z możliwością wydłużenia inkubacji dla szczepów wolno i trudno rosnących„ były dołączone wykazy – listy identyfikowanych drobnoustrojów, analogicznie jak w przypadku „Testów do identyfikacji bakterii tlenowych Gram dodatnich i Gram ujemnych - do automatycznego odczytu, minimum 40 cech biochemicznych wraz z interpretacją wyniku. 25. Testy do identyfikacji biochemicznych bakterii beztlenowych . Testy do automatycznego odczytu cech biochemicznych wraz z interpretacją wyniku. Należy dołączyć wykaz-listę identyfikowanych drobnoustrojów. 26. Testy do identyfikacji biochemicznych drożdżaków. Testy do automatycznego odczytu minimum 40 cech wraz z interpretacją wyniku. Dopuszcza się do zaoferowania system w których panele do identyfikacji drożdżaków pracujący w oparciu o 22- 27 dołków z bulionem. ( wymaga się aby w przypadku zaoferowania „systemu w których panele do identyfikacji pracujący w oparciu o min. 22-27 cech biochemicznych w metodzie dołków z bulionem gdzie wynik wywołany jest po przez reakcje barwną na świeżym szczepie daje możliwość określenia precyzyjnej identyfikacji drobnoustrojów z możliwością wydłużenia inkubacji dla szczepów wolno i trudno rosnących„ były dołączone wykazy – listy identyfikowanych drobnoustrojów, analogicznie jak w przypadku „Testów do identyfikacji bakterii tlenowych Gram dodatnich i Gram ujemnych - do automatycznego odczytu, minimum 40 cech biochemicznych wraz z interpretacją wyniku. 27. Średni czas otrzymania wyniku identyfikacji w analizatorze 2-10 godzin, dla drożdżaków do 18 godzin. Należy dołączyć wykaz-listę identyfikowanych drobnoustrojów. Dopuszcza się do zaoferowania system gdzie średni czas otrzymania wyniku identyfikacji w analizatorze wynosi 2-16/18 godzin. 28. W przypadku oferowania testów manualnych do identyfikacji, drożdżaków chorobotwórczych - należy podać: producenta, dokładny opis testów, oraz załączyć do oferty wykaz-listę identyfikowanych drobnoustrojów i procedurę wykonania, w języku polskim. 29. Testy do oznaczania wrażliwości na antybiotyki dla drobnoustrojów gram-dodatnich, gram-ujemnych i drożdżaków oparte na określeniu wrażliwości w kategoriach MIC oraz S, I, medycznych. 30. Automatyczne wykrywanie mechanizmów oporności, u bakterii Gram-dodatnich: MRSA, MLS, VRE, HLAR, GISA, VISA, VRSA, oporności Streptococcus pneumoniae na penicylinę, potwierdzenie wydrukiem z aparatu. 31. Automatyczne wykrywanie mechanizmów oporności bakterii Gram-ujemnych: ESBL, AMPC. Przy wykryciu karbapenemaz MBL, KPC, OXA-48 wymagany jest sygnał alertowy oraz potwierdzenie wydrukiem z aparatu. 32. Średni czas otrzymania wyniku lekowrażliwości 5 -18 godzin 33. Wszystkie rodzaje aktualnie oferowanych testów do identyfikacji i do oznaczenia lekowrażliwości należy umieścić w formularzu cenowym wraz z numerem katalogowym 34. Termin ważności odczynników minimum 6 miesięcy. Dopuszcza się do zaoferowania 4-7 miesięczny termin ważności. 35. Wykonanie identyfikacji oraz oznaczenia lekowrażliwości z podłóż: Columbia agar, chrom - agarowych – dołączyć w języku polskim metodyki oraz dokumenty walidacyjne do specyfikacji oraz do pierwszej dostawy. Odstępuje się od wymogu wykonania identyfikacji i oznaczenia lekowrażliwości pobranych z podłoży chromogennych. 36. Zamawiający wymaga dostarczenia w wersji drukowanej dla wszystkich produktów objętych umową, metodyk i kart charakterystyki preparatu niebezpiecznego, w języku polskim, które zostaną dołączone do pierwszej dostawy. ( dopuszcza się aby metodyki zostały dołączone na płycie CD i odstąpi od ponownego ich dostarczenia do pierwszej dostawy jeśli będą dostępne do samodzielnego pobrania ze strony www oferenta 37. Wszystkie odczynniki należy dostarczyć bezpośrednio do Laboratorium Bakteriologicznego. 38. Stolik do postawienia aparatu 39. Instrukcja obsługi w języku polskim 40. Kwalifikacja aparatu do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości zgodnie z wymogami GMP dla przemysłu farmaceutycznego (IQ, OQ, PQ). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PARAMETRY OCENIANE

| LP | PARAMETRY OCENIANE APARATU | TAK/NIE | OPIS |
| --- | --- | --- | --- |
| 40. | Waga części jednorazowych używanych do wykonania jednego oznaczenia wraz z wagą testu/karty/panelu < 50 g | 10 pkt najniższa waga, pozostałe wartości proporcjonalnie mniej - TAK 0 pkt - NIE |  |
| 41. | Aparat wskazujący na ekranie ilość wolnych miejsc dostępnych do wykonania oznaczeń | 10 pkt TAK, 0 pkt NIE |  |
| 42. | Czas dostawy odczynników | 20 pkt – do 3 dni 10 pkt – do 4 dni 0 pkt – do 5 dni |  |

UWAGA!

Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów granicznych analizatora spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru.

Na potwierdzenie, że zaoferowany sprzęt jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, dołączy, na wezwanie, szczegółowy opis oferowanego sprzętu. Poszczególne wymagane przez Zamawiającego parametry i funkcje Wykonawca zobowiązany będzie potwierdzić zaznaczeniem w katalogu lub folderze.

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Czytelny podpis |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |