Zadanie nr 1									             Załącznik nr 5

Aparat do automatycznego barwienia preparatów mikrobiologicznych metodą grama

Zestawienie wymaganych parametrów granicznych

Producent: ………………..…….…..............................................….

Typ: …………………….……………………………………….…..

Model: ………………………………………………..………..……

Rok produkcji (nie straszy niż 2017 r.) ……………………..…..….

| Lp. | Parametr Wymagany (Wymagane funkcje) | TAK/Parametry oferowane (opis wykonawcy) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Aparat do automatycznego barwienia metodą grama fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2017, minimum 1-10 preparatów |  |
| 2. | Aparat posiadający znak CE, IVD |  |
| 3. | System zamknięty: barwniki zamknięte wewnątrz aparatu, zewnętrzny pojemnik na odpady. |  |
| 4. | Czas barwienia do 11 minut |  |
| 5. | Aparat wyposażony w filtr węglowy |  |
| 6. | Oprogramowanie aparatu zawierające zaprogramowane domyślne protokoły barwienia oraz umożliwiające ich modyfikację przez użytkownika |  |
| 7. | Możliwość wykorzystania wody wodociągowej do płukania preparatów |  |
| 8. | Monitorowanie poziomu wody płuczącej i poziomu w zbiorniku odpadów, wyraźna sygnalizacja nieprawidłowości |  |
| 9. | Monitorowanie terminów ważności barwników oraz ilości przeprowadzonych cykli barwienia od momentu zainstalowania ich w aparacie |  |
| 10. | Możliwość zakupu odczynników w zestawach |  |

PARAMETRY OCENIANE

| Lp. | Parametry oceniane aparatu | TAK/NIE | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. | Ilość barwionych preparatów w jednym czasie | 15 pkt – 10 preparatów, 10 pkt – między 9 a 5 preparatów, 5 pkt – poniżej 5 preparatów |  |
| 12. | Aparat wskazujący na ekranie czas do końca barwienia | 10 pkt TAK, 0 pkt NIE |  |
| 13. | Czas dostawy odczynników | 15 pkt – do 3 dni 10 pkt – do 4 dni 5 pkt – do 5 dni |  |

UWAGA!

Niespełnienie któregokolwiek z podwyższysz parametrów techniczno - użytkowych spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru.

Na potwierdzenie, że zaoferowany sprzęt jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, dołączy, na wezwanie Zamawiającego, szczegółowy opis oferowanego sprzętu. Poszczególne wymagane przez Zamawiającego parametry i funkcje Wykonawca zobowiązany będzie potwierdzić zaznaczeniem w katalogu lub folderze.

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Czytelny podpis |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |