Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – zadanie nr 2

DEFIBRYLATOR szt. 2

Producent :……………………………………………………………………

Numer katalogowy: ………………………………………………………….

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………

Rok produkcji: ……………………………………………….………………

Cena jednostkowa netto: ……………………… zł, cena jednostkowa brutto: …………………………. zł

| Lp. | Parametry wymagane/WARTOŚĆ GRANICZNA | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zasilanie akumulatorowe i sieciowe (z sieci 230 V). |  |
| 2. | System ładowania akumulatorów wbudowany w aparat lub stanowiący oddzielny moduł z sieci 230V. Czas ładowania akumulatorów do pełnej pojemności do maksymalnie 4 godz. |  |
| 3. | Urządzenie przeznaczone do monitorowania i defibrylacji dzieci i noworodków |  |
| 4. | Wyposażony w kolorowy ekran monitora, przekątna ekranu monitora minimum 5 cali z możliwością jednoczesnej obserwacji min. 2 krzywych dynamicznych EKG i wyświetlaniem wartości liczbowych wszystkich monitorowanych parametrów życiowych. |  |
| 5. | Posiada polskie oprogramowanie i polskie napisy na płycie czołowej |  |
| 6. | Możliwość wydruku zapisu na papierze min 50 mm |  |
| 7. | Defibrylacja dwufazowa synchroniczna i asynchroniczna |  |
| 8 | Możliwość wykonania kardiowersji – defibrylacja synchroniczna |  |
| 9 | Zakres wyboru energii min 2-200 J w trybie manualnym. |  |
| 10 | Ilość stopni dostępności energii zewnętrznej minimum 15 w trybie manualnym |  |
| 11 | Czas ładowania do energii 200 J poniżej 7 s Zamawiający dopuści czas ładowania do energii 200 J maksymalnie 7 sekund |  |
| 12 | Ciężar defibrylatora wraz z akumulatorem maksymalnie 8 kg |  |
| 13 | Monitorowanie EKG - przewody dla 3 odprowadzeń |  |
| 14 | Zakres pomiaru tętna min. 20-300 u/min |  |
| 15 | Zakres wzmocnienia sygnału EKG 8 poziomów wzmocnienia od 0,25; 0,5; 1,0; 2,0 cm/mV Zamawiający dopuści zakres wzmocnienia sygnału EKG 4 poziomy wzmocnienia od 0,25 do 2 cm/mV oraz trybu auto |  |
| 16 | Możliwość obserwacji krzywej pletyzmograficznej na ekranie |  |
| 17 | Możliwość rozbudowy o moduł EtCO2. |  |
| 18 | Możliwość obserwacji krzywej EtCO2 na ekranie |  |
| 19 | Możliwość anulowania energii przyciskiem na płycie głównej. |  |
| 20 | Możliwość stymulacji zewnętrznej przezskórnej |  |
| 21 | Stymulacja zewnętrzna w trybie pracy sztywnym i na żądanie, w komplecie kable i elektrody do stymulacji dzieci i noworodków |  |
| 22 | Częstość impulsów stymulacji w zakresie min. 40-170 impulsów/ minutę Zamawiający dopuści częstość impulsów stymulacji w zakresie 30-150 imp./ min. |  |
| 23 | Natężenie prądu stymulacji w zakresie min. 10- 140 mA. |  |
| 24 | Kabel, czujnik SpO2 dla dzieci i noworodków dla zaintubowanych i niezaintubowanych (w przypadku jednorazowych min. 20 sztuk każdego rodzaju) , przedłużacz do czujnika SpO2, akcesoria potrzebne do pracy urządzenia. Zamawiający dopuści kabel, czujnik SpO2 wielorazowy w postaci klips na palec dla osób dorosłych i czujniki dla dzieci i noworodków jednorazowe/ jednopacjentowe 20 szt. |  |
| 25 | Sygnalizacja dźwiękowa i wizualna alarmów dla wszystkich monitorowanych parametrów życiowych |  |
| 26 | Możliwość czasowego zawieszenia i wyłączenia alarmów |  |
| 27 | Możliwość zmian granic alarmowych |  |
| 28 | Telemetria – możliwość wykonania teletransmisji do wybranych ośrodków kardiologicznych |  |
| 29 | Zamawiający będzie wymagał, aby dostarczone urządzenie posiadało konstrukcję modułową |  |

UWAGA!

Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów techniczno - użytkowych spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru .

| Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Czytelny podpis |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |