Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – zadanie nr 7A

Aparat do podgrzewania płynów infuzyjnych szt. 2

Producent :……………………………………………………………………

Numer katalogowy: ………………………………………………………….

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………

Rok produkcji: ……………………………………………….………………

Cena jednostkowa netto: …………………….. zł, cena jednostkowa brutto: ……………………………… zł

| Lp. | Parametry wymagane/WARTOŚĆ GRANICZNA | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- |
|  | Zasilanie sieciowe |  |
|  | Możliwość użytkowania standardowych drenów o śr. 4-5mm Zamawiający dopuszcza. możliwość stosowania standardowych drenów o średnicy 3,5 - 5 mm |  |
|  | Przepływ 5-15 ml/min Zamawiający dopuszcza od 25 do 600 ml/h |  |
|  | Zakres temperatury 39 C +/- 2 C Zamawiający dopuszcza z regulacją temperatury grzania w zakresie 35° - 42°C w krokach co 0,1°C |  |
|  | Mocowanie na szynie lub statywie |  |
|  | System podgrzewania „na sucho” |  |
|  | Podgrzewanie max. 3 min Zamawiający nie wymaga określenia czasu podgrzewania płynu |  |
|  | Alarm zabezpieczający przed przegrzaniem |  |

UWAGA!

Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów techniczno - użytkowych spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru .

| Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Czytelny podpis |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

Aparat do szybkiego przetaczania płynów szt. 2

Producent :……………………………………………………………………

Numer katalogowy: ………………………………………………………….

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………

Rok produkcji: ……………………………………………….………………

Cena jednostkowa netto: …………………….. zł, cena jednostkowa brutto: ……………………………… zł

| Lp. | Parametry wymagane/WARTOŚĆ GRANICZNA | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- |
| 1. | Aparat przeznaczony do szybkiego przetaczania płynów u dzieci i noworodków |  |
| 2 | Możliwość precyzyjnego odczytu poziomu płynu Zamawiający uzna wymóg za spełniony, jeśli mankiet będzie posiadał przednią ściankę wykonaną z siateczki, która umożliwia podgląd poziomu płynu |  |
| 3 | Mankiet do szybkich przetoczeń, możliwość umieszczenia płynów o objętości min. 250 ml |  |

UWAGA!

Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów techniczno - użytkowych spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru .

| Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Czytelny podpis |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |