Analizator do hodowli drobnoustrojów w płynach ustrojowych - parametry wymagane (graniczne),

wyposażenie, warunki serwisu oraz szkoleń

Producent………….……..….
Typ…………………………..
Model…………………..…… 
Rok produkcji nie starszy niż 2010 ……………….

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW GRANICZNYCH ANALIZATORA

| Lp. | Parametr Wymagany (Wymagane funkcje) | Parametry wymagane, konieczne do spełnienia | PARAMETRY OFEROWANE PODAĆ/OPISAĆ (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat fabrycznie nowy lub nie starszy niż rok produkcji 2010 opatrzony tabliczką znamionową z typem aparatu, numerem seryjnym. Zamawiający wymaga aby datę produkcji z numerem seryjnym potwierdzić oryginalnym dokumentem wystawionym przez producenta. Instalacja aparatu do 4 tygodni od podpisania umowy. | TAK |  |
| 2. | Aparat wyposażony w zewnętrzne urządzenie zasilania awaryjnego UPS. | TAK |  |
| 3. | Aparat stanowi system zamknięty, w pełni automatyczny . | TAK |  |
| 4. | Komora inkubacyjna analizatora na minimum 120 miejsc. | TAK |  |
| 5. | Aparat wyposażony w czytniki kodów kreskowych z łączem USB - rejestracja badań za pomocą kodów kreskowych. | TAK |  |
| 6. | Wprowadzanie nowych badań w trakcie pracy aparatu. | TAK |  |
| 7. | Automatyczna informacja o liczbie wolnych miejsc w aparacie. | TAK |  |
| 8. | Automatyczna kalibracja i kontrola pracy aparatu. | TAK |  |
| 9. | Praca aparatu w trybie ciągłym bez konieczności stałej obecności operatora. | TAK |  |
| 10. | Dysk aparatu, lub inny rodzaj nieulotnej (np. pamięć typu flash), z informacjami dotyczącymi pacjenta, stanowi własność szpitala po zakończeniu umowy. W przypadku gdy konstrukcja aparatu nie pozwala na wymontowanie dysku lub pamięci nieulotnej innego rodzaju, po zakończeniu dzierżawy przedstawiciel Wykonawcy (np. autoryzowany serwis) dokona komisyjnie, w obecności pracownika Sekcji Informatyki i Telekomunikacji usunięcia danych o pacjentach w sposób uniemożliwiający ich odzyskanie (np. przez kilkukrotne nadpisanie danych).. | TAK |  |

# WARUNKI SERWISU I SZKOLEŃ

( parametry bezwzględnie wymagane)

| Lp. | Serwis / Szkolenia | Wartość graniczna/ wymagana | Warunki oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Serwis : |  |  |
| 1. | Pełna gwarancja na oferowany do dzierżawy aparat obejmująca utrzymanie aparatu w 100% sprawności i gotowości do bieżącej pracy. Gwarancja obejmuje koszty wszystkich napraw, przeglądów, kalibracji i walidacji oraz wymianę wszystkich elementów serwisowych. | W całym okresie dzierżawy tj. 24 miesięcy |  |
| 2. | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w okresie dzierżawy | Tak |  |
| 3. | W kresie dzierżawy wymagane przeglądy okresowe (minimum 1 raz w roku) wraz z kosztami wymienianych części zamiennych, pakietów naprawczych i innych elementów zużywalnych. | Tak |  |
| 4. | W przypadku, gdy okres niesprawności aparatu przekracza 72 godziny Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego o porównywalnych parametrach na czas naprawy | Tak |  |
| 5. | Reakcja serwisu w okresie dzierżawy 24 godziny od zgłoszenia. Do oferty należy dołączyć dane kontaktowe serwisu: numer telefonu, adres i godziny pracy. Informacje te należy również umieścić na oferowanym aparacie. | Tak |  |
|  | Szkolenia : |  |  |
| 6. | Szkolenie w siedzibie użytkownika - personelu Laboratorium Bakteriologicznego oraz personelu obsługi technicznej szpitala (pracowników SSM-Sekcji Sprzętu Medycznego). w zakresie obsługi systemu pozwalające na samodzielne podjęcie pracy na dzierżawionym aparacie : a) szkolenie w zakresie obsługi b) szkolenie przypominające po około 30 dniach od instalacji w terminie uzgodnionym z Kierownikiem Laboratorium Bakteriologicznego W.Sz.Z c) szkolenie z zakresu pobierania materiału do badania (Krew i płyny ustrojowe) dla personelu pielęgniarskiego i lekarskiego szpitala: * po instalacji aparatu * po roku użytkowania (przypominające) | Tak |  |
| 7. | Szkolenie potwierdzone świadectwem dla osób przeszkolonych wydane przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy | Tak |  |
| 8. | Instrukcja obsługi w języku polskim + instrukcja w wersji elektronicznej. | Tak |  |